## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 5 тақырып. Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайлары
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2: Дәріс жоспары:
1.Өндірістік ортаның метеорологиялық көрсеткіштері.
2.Өндірістік микроклиматына әсер етуші факторлар
3.Метеорологиялық жағдайлар мен ауа тазалығын қамтамасыз ететін тәсілдер

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.

## Slide 4: 1. Өндірістік ортаның метеорологиялық көрсеткіштері
Өндірістік бөлме – адамның еңбек қызметін тұрақты (жұмыс ауысымы бойынша) немесе периодты түрде (жұмыс кезінде) жүзеге асыратын арнайы ғимараттардағы шектелетін жұмыс аймағы.
Өндірістік бөлмелердің микроклиматы – өндіріс жұмыс орнындағы адам ағзасына әсер ететін қоршаған ортаның температурасы, ылғалдылығы мен ауа қабатының қозғалу жылдамдығы, сонымен қатар құрал-жабдықтар беттерінен шығатын жылулық сәулеленуімен анықталатын жергілікті климаты.

## Slide 5
Ауа ылғалдылығының (80%-дан артық) шектен тыс жоғарылауы адамның терлеу қабілетін қиындатады. Ылғалдылықтың белгіленген шамадан төмен болуы (18%-дан төмен) жоғарғы тыныс алу жолдарының, сілекей қабықшасының құрғатылуына әкеледі.
Ортаның ауа ағынының жылдамдығы жылу алмасу процесіне эффективті әсер етеді.
Микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштері - ол күнделікті 8 сағаттық жұмыс ауысым уақытында, адамның терморегуляциялық механизмінің минималды қысымымен жұмыскерге жұмыс орнында жалпы және жергілікті жылулық комфортты қамтамасыз етеді және оның денсаулығына ауытқу әкелмей, жұмыс істеу қабілеттілігін арттырады.

## Slide 6
Микроклиматтың рұқсат етілген көрсеткіштері - ол күнделікті 8 сағаттық жұмыс ауысым уақытында адамның жылулық және функционалдық рұқсат етілген күйіне байланысты критерилерімен анықталады.
Олар адамның денсаулығына зиян әкелмейді, бірақ жалпы және жергілікті жылулық дискомфортты туғызады, адамның терморегуляциялық механизмнің қысымы пайда болады және адамның хал-жағдайы мен жұмыс қабілеттілігі төмендейді.
Егер технологиялық, техникалық, экономикалық себептерімен микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштерін қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаса, онда микроклиматтың рұқсат етілген көрсеткіштері орындалады.

## Slide 7
Микроклиматтың өндірістік жұмыс орнындағы оңтайлы және рұқсат етілген көрсеткіштері

## Slide 8
2. Өндірістің микроклиматына әсер етуші факторлары
Өндіріс жұмыс ортасының ауаның таза болуы басты санитарлық-гигиеналы норма болып табылады. Сол себептен жұмыс орнындағы ауаның ластануынан, зиянды қоспалардан тазартылу шаралары жетілдіруде.
Өндірісте микроклимат көрсеткіштеріне әсер ететін факторлар:
жұмыс ортасына бөлінетін нақты жылу,
зиянды заттар,
шаңдар,
булар,
аэразольдар және т.б.

## Slide 9
Бөлінетін нақты жылу көздері:
қызған материалдардан,
жылытқыш қондырғылардан,
табиғи және жасанды жарық көзідерінен,
адам денесінен және т.б.
Зиянды заттар деп - жұмыскердің (қауіпсіздік ережелері бұзылған жағдайда) сырқаттануына, кәсіби ауруына шалдығуына немесе еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне және оның ұрпақтарының денсаулығына зиян келтіретін заттарды айтады.

## Slide 10
Зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК) –
ол күнделікті жұмысы 8 немесе басқа сағат (ал аптасына жұмыс ұзақтығы 40 сағаттан аспайтын) көлемінде, жұмыскерге жұмыс орнында еңбек ету барысында сырқаттануына, кәсіби ауруына шалдығуына немесе оның ұрпақтарының денсаулығына зиян әкелмейтін жұмыс аумағындағы заттардың ауадағы концентрация мөлшері.
Жұмыс аумағындағы ШРК мөлшері бойынша зиянды заттар 4 қауіптілік топқа жіктеледі (2- кесте).

## Slide 11
№ | Заттар | ШРК, мг/м3 | Қауіптілік топ
1 | 2 | 3 | 4
Газдар, булар, аэрозольдар |  |  | 
1 | Азоттық қышқыл | 2,0 | 3
2 | Аммиак | 20,0 | 4
3 | Ацетон | 200,0 | 4
4 | Бензол | 5,0 | 2
5 | Борлы қышқыл | 10,0 | 3
6 | Дихлорэтан | 10,0 | 2
7 | Йод | 1,0 | 2
8 | Керосин | 300,0 | 4
9 | Ксилол | 50,0 | 3
10 | Никель және никель оксидтері | 0,05 | 1
11 | Озон | 0,1 | 1
12 | Көміртегі оксиді (СО) | 20,0 | 4
13 | Азот оксиді | 5,0 | 3
14 | Марганец оксиді | 0,3 | 2
15 | Полиэтилен | 10,0 | 4
16 | Металдық ртуть | 0,01 / 0,005 | 1
17 | Свинец және оның бейорганикалық қосылыстары (аэрозоль) | 0,01 / 0,005 | 1
18 | Күкіртті қышқыл | 1,0 | 2
19 | Күкіртті оттегі | 10,0 | 2
20 | Күкіртті сутегі | 1,0 | 3
21 | Метил спирті | 5,0 | 3
22 | Этил спирті | 1000 | 4
23 | Толуол | 50,0 | 3
24 | Уайт-спириті | 300,0 | 4
25 | Уксус қышқылы | 5,0 | 3
26 | Фенол | 0,3 | 2
27 | Формальдегид | 0,5 | 2
28 | Фосген | 0,5 | 2
Аэрозолдар, шаң |  |  | 
1 | Доломит | 4,0 | 4
2 | Әк | 6,0 | 4
3 | Кремний карбиді | 6,0 | 4
4 | Ағаш және ұн шаңдары | 6,0 | 4
5 | Қағаз және жүн шаңдары | 2,0 | 4
Өндіріс жұмыс ортасының ауадағы кейбір зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК)

## Slide 12
3. Метеорологиялық жағдайлар мен ауа тазалығын қамтамасыз ету тәсілдері
Жұмыс аумағына енген өндірістік зиянды заттарды залалсыздандырудың бірден-бір амалы желдету болып табылады.
Желдету деп тұрақты жұмыс және қызмет көрсету орнында гигиеналық және техникалық талаптарға сай метеорологиялық жағдайлар мен ауа тазалығын қамтамасыз ететін арнайы шаралар мен құрылғылар жүйесін айтады .
Желдетудің басты қызметі- жұмыс аумағынан лас немесе жылытылған ауаны шығарып, таза ауаны енгізу.
Желдетудің түрлері:
табиғи ,
механикалық,
аралас.

## Slide 13
Табиғи желдету кезінде ауа алмасу мекемедегі сыртқы ауаның температуралар айырымы негізінде жел әсерінен жүреді. Мекемедегі жұмыс аумағының ішкі және сыртқы температураларының айырымы жылы ауаның шығуын қамтамасыз етеді.
Механикалық желдету табиғи желдетудің кемшіліктерін басады. Механикалық желдету кезінде жүретін ауа алмасу желдеткіш тудыратын ауа қысымына тәуелді болады.
Егер жұмыс орнында бөлініп шыққан заттар (бу, газ, шаң) жергілікті болса, онда тазартылатын ауа көлемі жергілікті ауа сорғыш қуатымен анықталады, ал қалған зиянды заттардың концентрациясын шекті рұқсат етілген мәніне дейін сұйылту арқылы төмендетеді. Егер өндіріс бөлмесіне артық жылу, бу, зиянды заттар бір кезде түсетін болса, онда жеке факторлар бойынша есептелінген ауа алмасу көлемдерінің ең үлкен мәні қабылданады.

## Slide 14
Ауа алмасу көлемінің анықтау тәсілдері:
1) ауадағы зиянды заттардың концентрация мөлшері бойынша:
L=U/(Кшрк –К) (м3/сағ), (1)
мұнда U – жұмыс аумағында бөлініп шығатын зиянды заттардың мөлшері (мг/сағ); Кшрк– жұмыс аумағындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрация мөлшері (мг/м3); К– енетін ауадағы зиянды заттардың концентрация мөлшері (мг/м3).

## Slide 15
2) Ауаға бөлініп шығатын жылу мөлшері бойынша:
L =Qарт./Cа·ρа(tшығ.-tен) (м3/сағ) (2)
мұнда: Qарт. – жұмыс аумағындагы артық жылу мөлшері (кДж/сағ); Сa –ауаның меншікті жылу сыйымдылығы (1 кДж/кгК, қысым тұрақты болғанда); ρа – енетін ауаның тығыздығы (кг/м3); tшығ –жұмыс бөлмесінен шығарылатын ауаның температурасы; tен – енетін ауаның температурасы
3) Жұмыс орнындағы ауаның ылғалдылығы бойынша:
L =m/·ρа(dшығ.-dен) (3)
Мұнда: m – жұмыс аумағында бөлінетін су буының массасы (г/сағ);
dшығ – жұмыс бөлмесінен шығарылатын ауаның ылғал мөлшері (г/кг);
dен – жұмыс бөлмесіне енетін сыртқы ауаның ылғал мөлшері (г/кг).

## Slide 16
4) Жұмыс бөлмесіндегі жұмыскерлердің саны бойынша:
(4)
Мұнда: l – санитарлық нормаларға сай келетін бір жұмыскерге қажет болатын ауа көлемі (жұмыс бөлмесінің көлемі 20 м3 дейін болғанда – 30 м3/сағ, ал жұмыс бөлмесінің көлемі 20 м3 көп болғанда – 20 м3/сағ); n – жұмыс бөлмесіндегі жұмыскерлердің саны.
5) Жергілікті сорғыш желдету жүйесінін сипаттамасы бойынша:
(м3/сағ), (5)
Мұнда: S – жергілікті сорғыш саңылауының көлденең қимасының ауданы (м2); υ – берілген жергілікті сорғыш арқылы желдетілетін ауаның жылдамдығы (газ, булардың улылығы мен ұшпалығына байланысты мәндері 0,5 – 1,7 м/с аралықта болады).

## Slide 17
6) Жұмыс істеу ортасында зиянды заттардың түрі мен мөлшері белгісіз немесе елеусіз болған кезде енетін ауа мөлшерін (сығынды) ауа алмасуының дәрежесі (К) арқылы анықтайды:
K= L /Vб
мұнда: L – желдеткіштен өткізілетін ауа көлемі (м3/сағ); Vб – жұмыс бөлмесінің көлемі (м3).
Ауа алмасуының дәрежесі- 1 сағат уақытта жұмыс орындағы ауа қанша рет ауысқанын, жаңарғанын көрсетеді.
К- дәрежесінің мәні шамамен 1-10 аралықта болуы мүмкін

## Slide 18: Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 203-п
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Молчанов Б.С. Проектирование производственной вентиляции. Л.: Стройиздат, 1988. – 239 б.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

## Slide 19
Қосымша
Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001