## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 8 тақырып. Электр қауіпсіздігі .
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2: Дәріс жоспары:
1.Электр қауіпсіздігінің жалпы ережелері
2.Қорғаныс жерқосқышы
3.Нөлге қосу
4.Қорғаныс жерқосқышты есептеу
5.Нөлге қосуда ажырату қабілеттілігін есептеу

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.

## Slide 4: 1. Электр қауіпсіздігінің жалпы ережерелері
Адамның электр тоғынан зардап шегуі тоқ жүретін бөліктерге кездейсоқ жанасқаннан, сонымен қатар электр қондырғының тоқ жүрмейтін металл элементтеріне (электр машина корпусы, трансформаторлар, жарықтандырғыштар және т.б.) жанасқаннан болады, олар қандай да бір апаттық жағдайлар (фазаның корпуста тұйықталуы, изоляцияның бүлінуі және т.б.) нәтижесінде кернеу астында болуы мүмкін.
Электр тоғынан зардап шегуінің нәтижесіне әсер ететін факторлар: адам денесі арқылы өтетін тоқ жиілігі, мөлшері, тегі, тоқтың жолы және жүру ұзақтығы, адам денесінің электр кедергісінің мөлшері, ағзаның индивидуалды қасиеттері және т.б.

## Slide 5
Жанасу кернеуі дегеніміз - ол адаммен корпусқа тұйықталу тоқ тізбегінің бір уақытта тиген екі нүктелер арасындағы кернеуі.
, (1)
электр құрылғысының корпусының потенциалы, В; - жер потенциалы, В; - жерқосқыш арқылы жерге ағып өтетін ток, А; - жерқосқыштың (өзектің) радиусы, м;
- жерқосқыш пен адам арасындағы қашықтық, м.
Зардап шегу ауырлығын анықтайтын негізгі фактор - адамнан өтетін тоқтың мөлшері:
(2)
мұндағы Uжанасу - жанасу кернеуі, В; - адам денесінің кедергісі.
Адамның ағзасына электр тоғының әсері тоқтың шекті мәндерімен сипатталады.

## Slide 6
Шекті сезілетін тоқ (0,5 ... 1,5 мА – айнымалы; 5,0 ... 7,0 мА - тұрақты тоқтар кездегі) – тоқтың ең кіші мәні, мұнда өткізгішті ұстап тұрған қол жеңіл шаншуды, жылуды, яғни сезіну деңгейде ғана сезінеді.
Шекті жібермейтін тоқ (10 ...25мА – айнымалы; 50 ... 80мА - тұрақты тоқтар кездегі) – бұлшықеттердің күрт тоқтамайтын жиырылуы болатын кіші мәні және өткізгішті ұстап тұрған қол өздігінен жазылмайды.
Шекті фибрилляциялық тоқ (50 ... 80 мА – айнымалы; 300 мА - тұрақты тоқтар кездегі) – жүрек бұлшықетінің бірқалыпсыз күрт жиырылуы (фибрилляция) болатын тоқтың кіші мәні.
Тоқтың 100мА – ден көп мәндерінде (айнымалы тоқ) және 300 мА – ден көп кезде (тұрақты тоқ) адам жүрегінің тоқтауына әкеп соғады.

## Slide 7
Нормаланған мөлшер | Тоқ пен жанасу кернеуінің шекті рұқсат етілген мәндері (артық емес) тоқтың әсер ету ұзақтығы кезінде , с |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 артық
Uжанасу ,В | 340 | 160 | 105 | 85 | 60 | 20
, мА | 400 | 190 | 125 | 90 | 50 | 6
1-кесте
Тоқ пен жанасу кернеуінің шекті рұқсат етілген мәндері

## Slide 8
Электр қондырғылардағы электр тоқтан адамды сақтау үшін келесі қорғау шаралары қолданады:
қорғаныс жерқосқыш;
нөлге қосу;
желілердің электрлік бөлінуі;
аз кернеуді қолдану;
изоляцияның бұзылуының профилактикасы және бақылауы;
жерге тұйықталу тоғының сыйымдылық құраушысының компенсациясы;
екі есе изоляция;
қорғаныс ажырату;
потенциалдың теңестірілуі;
тоқ жүретін бөліктерге кездейсоқ жанасудан қорғау;
қоршау құрылғылары;
электр қорғаушы құрал-жабдықтар;
ескерту дабылдары, қауіпсіздік белгілері.

## Slide 9
2. Қорғаныс жерқосқышы
Қорғаныс жерқосқыш – бұл электр қондырғылардың тоқ жүрмейтін кернеу астында болып қала алатын металл бөліктерін алдын-ала жермен (немесе эквивалентімен) электрлі қосу. Қорғаныс жерқосқыш әсерінің принципі адам арқылы өтетін тоғымен Uжанасу- жанасу кернеуі қауіпсіз мәндеріне дейін төмендету болып табылады. Қорғаныс жерқосқыш мәні – адамның электр қондырғының корпусына немесе басқа да кернеу астында болған тоқ жүрмейтін металл бөліктеріне жанасу кезінде электр тоқтан зардап шегу қауіптілігін жою. Оның жерге тұйықталуы Rж.қ- аз кедергісі бар тізбекпен өтеді. Мұнда адам денесінің кедергісі : Ом мәніне дейін жететінін есте сақтау керек. Бірақ есептерде электр қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар мен қорғау құралдарын талдау кезінде сенімділігін қамтамасыздандыру үшін адам денесінің кедергісінің есепті мәні Ом қолданылады.

## Slide 10
Қорғаныс өзектің айналасындағы жер бетіндегі потенциалдың таралу заңы :
(6.3)
мұнда ρ – жердің меншікті кедергісі, χ – жерге тұйықталған тоқтың ағылу аймағы .
Жалғыз өзектің айналасындағы жер бетінде потенциалдың таралу заңын көрсететін потенциалдың қисық 1-суретте берілген. А нүктесіндегі тұйықталудың пайда болу кезінде потенциалдың таралу заңы гиперболалық сипат алады: потенциалдың максималды мәні А нүктесінде болады, ал тұйықталу жерден қашықтаған сайын азаяды.

## Slide 11
ПУЭ бойынша электр қондырғылардың кернеуі 1000 В дейінгі және 100 кВА дейінгі генератордың (трансформатордың) қуаты болған электр желісі үшін қорғаныс жерқосқыштың руқсат етілген кедергісінің ең жоғарғы мәні 10 Ом болады, ал қуаты 100 кВА асатын болса - 4 Ом.
Қорғаныс жерқосқыш құрылғысының кедергісін алдын-ала есептеу үшін оның түрін, өзектердің санын, орналасу тәсілін анықталуы болып табылады, бірақ оның есептік кедергісі руқсат етілген мәнінен аспау керек.
Қорғаныс жерқосқышын қолдану облысы:
– 1000 В дейінгі ауыспалы ток желіс – изоляцияланған бейтарап сымымен үш фазалық үш сымдық желісі; жерден изоляцияланған бірфазалық екі сымдық желісі; сонымен қатар тоқ көзінің орамының орта нүктесі изоляцияланған екі сымдық тұрақты тоқ желісі;

## Slide 12
Электр қондырғыларының нөлге қосу немесе жерге қосу ПУЭ-ға сәйкес орындалуы:
–380 В және одан да жоғары кернеу кезіндегі ауыспалы ток желісінде (барлық электр қондырғыларында);
– кернеуі 440 В және одан да жоғары, бірақ кернеудің номиналды мәні 42 В жоғары, тұрақты ток желісінде (барлық электр қондырғыларында); кернеуі 380 В кіші ауыспалы ток желісі (тек қана жоғары қаупі бар ғимараттарда және сыртта орналасқан электр қондырғыларында);
– кернеуі 110 В жоғары, бірақ 440 В кіші тұрақты ток желісі (тек қана жоғары қаупі бар ғимараттарда және сыртта орналасқан электр қондырғыларында).

## Slide 13: 3. Нөлге қосу
Нөлге қосу – бұл электр қондырғылардың тоқ жүрмейтін, кернеу астында болып қала алатын металл бөліктерін алдын-ала нөлдік қорғаныш өткізгішпен электрлі қосу.
2-сурет. Нөлге қосу принципиалдық сұлбасы
1 – электр қондырғының корпусы; 2 – қысқа тұйыкталған токтан қорғайтын аппаратты

## Slide 14
(қорғағыштар, автоматтық ажыратқыштар); R0 - ток көзінін бейтарап жерқосқыш кедергісі; Rn– қайта жерқосқыштын нөлдік қорғаныс сымынын кедергісі; Iк – қысқа тұйыкталу тоғы; Iн – нөлдік сым арқылы өтетін қысқа тұйыкталған токтың бөлігі; Iж – жер арқылы өтетін қысқа тұйыкталған токтың бөлігі, 0 (н.қ.)- нөлдік қорғаныс сым.
Uс, В | 660 | 380 | 220
R0, Ом | 2 | 4 | 8
Rn, Ом | 15 | 30 | 60
2 к е с т е
Параметрлердін нормативті мәндері

## Slide 15
Нөлге қосу есебінің мақсаты- зақымдалған қондырғыны электр желісінен тез ажырату және апатты периодта нолге қосылған корпусқа адамның қауіпсіз жанасуын қамтамасыз ететін шарттарын анықтау болып табылады. Осыған байланысты нолге қосу есебі келесі бағыттарда жүзеге асырылады:
ажырату қабілеттілігін аңықтауы;
бейтараптың жерге қосу есебі;
нөлдік қорғаныс өткізгішті қайта жерге қосу есебі.
Нөлге қосу әдістің қолдану обылысы:
жерге қосылған бейтарабы бар 1000 В дейін кернеудегі төртсымдық үшфазды желелер;
тұрақты тоқ желелер, егер көздің ортаңғы нүктесі жерге қосылған болса;
жерге тұйықталған айнымалы тоқтың бірфазды желелер.

## Slide 16: 4. Қорғаныс жерқосқышты есептеу
1. Қорғаныс өзек кедергісінің негізгі формуласы:
(4)
Жуықтап есептеу теңдеуі (қателігі 5-10%):
Ом (5)
мұнда ρ- жердің меншікті кедергісі, Ом∙м; d- өзектің (құбыр, шеңбер) диаметрі (егер жерқосқыш ретінде бұрыш пішіндес электрод қолданылса, онда d=0,95 в, мұнда в – электрод ені), м; l- өзектің ұзындығы, м; H0 – өзектің жоғары ұшы мен көлденең жолақтық жерқосқыштың орналасу тереңдігі, м;

## Slide 17
3- сурет. Қорғаныс өзектің сұлбасы

## Slide 18
Өзектер саны | Жерге тұйықтау әдістері |  |  |  |  |  | 
 | Қатармен |  |  |  | Контур бойынша |  | 
 | Өзектердің арақашықтықтары мен олардың ұзындықтары арасындағы қатынасы, а/ |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3
2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - |  | - | -
4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 |  | 0,78 | 0,80
6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 |  | 0,73 | 0,80
10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 |  | 0,68 | 0,76
20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 |  | 0,63 | 0,71
40 | - | - | - | 0,41 |  | 0,58 | 0,66
60 | - | - | - | 0,39 |  | 0,55 | 0,64
100 | - | - | - | 0,36 |  | 0,52 | 0,62
3-кесте
- тік жерқосқыш өзектердің пайдалану коэффициенті
(қосу жолағынын әсерісіз)

## Slide 19
Өзектердің арақашықтықтары мен олардың ұзындықтары арасындағы қатынасы, а/ | Жерқосқыш өзектердің саны |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100
Қатарымен орналасқан өзектер |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - | -
2 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | - | - | -
3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | - | - | -
Контур бойынша орналасқан өзектер |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | - | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19
2 | - | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23
3 | - | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33
4- кесте
- көлденең жолақтық жерқосқыштарды пайдалану коэффициенті

## Slide 20
Желіден зақымданған электр қондырғыны автоматты ажырату қамтамасыз ету үшін апат жағдайында тізбекте өтетін тоқты жоғарлату қажет. Осылайша, бірфазалы қысқа тұйықталған тоқ шамасы нөлдік қорғаныс өткізгішінің параметрлер мәніне тәуелді. Сонымен, нөлге қосу жүйесінің ажырату қабілетін есептеу нольдік қорғаныс өткізгішінің параметрлерін ( ) дұрыс таңдаумен откізіледі.

## Slide 21: Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

## Slide 22
Қосымша
Батенков В.А. Охрана труда: Справочные материалы. -Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2001.
Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.