## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 9 тақырып. Электромагниттік сәулеленуден қорғау
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2
Дәріс жоспары:
Электромагниттік сәулеленудің зияны мен қауіптілігін бағалау.
Сөндіретін қабілеттерде нөлденуді есептеу.
Электромагниттік өрістен қорғану тәсілі мен құрамдары.

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.

## Slide 4
1.Электромагниттік сәулеленудің зияны мен қауіптілігін бағалау
Ғылым мен техниканың даму барысында өндіріс, экономика саласында соңғы онжылдықта электромагниттік аралығының жоғары жиілік диапазоны кең қолданыс тапты.
Жоғары және ультражоғары радиожиілік аралықты қамтитын радиобайланыс, теледидар, металды балқыту және суытудың технологиялық үрдістер, диэлектриктер мен жартылай өткізгіштерді термиялық өңдеу де заман талабына сай дамып келе жатқан экономиканың басты көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

## Slide 5
2. Сөндіретін қабілеттерде нөлденуді есептеу
Электромагниттік өрістің гигиеналық бағалау өрістің қалыпты энергетиқалық көрінісі деңгейінің мынадай есебімен қорытындыланады:
Е, В/м-электр өрісінің кернеулілігі;
Н, А/м- электромагниттік кернеулігі;
ЭАТ, Вт/м2 (мкВт/см2)- энергия ағынының тығыздығы.

## Slide 6
ЭМӨ жиілігі | Параметрлерді есептеуге арналған теңдеулер | Мағынасы
30 кГц-тен 300 МГц-ке дейін | В/м А/м | I – тасымалдаушыдағы ток (антенна), А L – тасымалдау ұзындығы (антенна), м –орталық диэлектриктің өткізгіштігі, Ф/м – өрістің шеңберлік өрісі, рад/с
300 МГц-тен 300 ГГц-ке дейін | Вт/м Вт/м | Рсәу – сәуле қуаты, Вт r – сәулелену қашықтығы, м g – антеннаның жоғарылау коэффициенті Фжер– тасымал мінездемелік бағыныштылығы
Е, Н және ЭАТ шамасын анықтауды есептеу теңдеу

## Slide 7
Адамға қолданбалы мағынадағы Е және Н жиілік диапазоны 30 кГц – 300 МГц жұмысты орындауда адамдарға энергиялық ауырлық және уақыттың әсер ету шамаларын анықтайтын теңдеуі:
Мұндағы: Т –әрекет уақыты, сағ; (В/м)2сағ и (А/м)2сағ байланысты жұмыс күніндегі энергетикалық ауырлықты анықтау шамасы мен болып табылады.

## Slide 8
Сипаттама | Жиілік диапазоны, МГц |  | 
 | 0,03-тен 3,0-ке дейін | 3-тен жоғары 30-ға дейін | 30-дан жоғары 300-ге дейін
, (В/м)2сағ | 20 000 | 7 000 | 800
, (А/м)2сағ | 200 | – | –
Энергетикалық ауырлық шамасы

## Slide 9
Электромагниттік өріске бір уақытта әсер ету арақышықтығы 0,3-тен 3,0 МГц-ке әсер ету жағдайы:
Жиіліктің қолданылу арақышықтығы ППЭ 300 МГц – 300 ГГц энергетикалық ауырлық шамасы, тең және 200 мкВтсағ/см2 және 2 Втсағ/м2 уақыттың әсері (Т, сағ) периодпен анықталады.

## Slide 10
№ арақашықтық | Жиіліктер | Толқын ұзындығы | ПДУ
5 | 30 – 300 кГц | 10 – | 25 В/м
6 | 0,3 – 3 МГц | 1 – | 15 В/м
7 | 3 – 30 МГц | 100 – | 10 В/м
8 | 30 – 300 МГц | 10 – | 3 В/м
9 | 300 – 3000 МГц | 1 – | 10 мкВт/см2
10 | 3 – 30 ГГц | 10 – | 10 мкВт/см2
Халықаралық ЭМӨ кестесі

## Slide 11
РЛС белгілері | № қашықтық | Толқын ұзындығы | Жұмыс тәртібі |  | Жалпы уақыт аралығы мен қатынасы | ШРД, мкВт/см2
 |  |  | Көшірменің антенналық жиілігі, Гц | Бір реттілік сәулелендіру уақыты |  | 
Метрологиялық РЛС және жұмыс тәртібі жағынан ұқсас жұмыс 12 сағ. | 11 | 0,8 + 15% | < 0,1 0 | < 0,03 көшірме кезеңі күніне < 12 сағат | 0,5 1,0 | 140 10
 | 10 | 3 + 20% | < 0,1 0 | < 0,04 көшірме кезеңі күніне  12 сағ | 0,5 1,0 | 60 10
 | 9 | 10 + 15% | 0 | Күніне  12 сағ | 0,5 | 20
 | 9 | 17 + 15% | 0,25 | < 0,05 көшірме кезеңі | 1 | 15
Көру РЛС және авиация мен оған ұқсас жұмыстар | 9 | 10 + 20% | < 0,250 | < 0,05 көшірме кезеңі | 1 | 15
 | 9 | 23 + 15% | < 0,250 | < 0,02 көшірме кезеңі | 1 | 20
 | 9 | 35 + 15% | 0 < 0,250 | < 0,02 көшірме кезеңі | 1 | 20
Радиолокациялық станцияларда ЭМӨ деңгей шамасы

## Slide 12
а –– H үшін;
б –– H үшін

## Slide 13
Координатта жасалған бағыттау диаграммасының тіктілігі

## Slide 14
3. Электромагниттік өрістен қорғану тәсілі мен құрамдары
Электромагниттік (ЭМ) сәулеленумен жұмыс істейтін қызметкерлерді немесе тұрғылықты халықты бұл әсерден қорғауда таңдау үшін:
өндіріс ерекшеліктерін;
құрал-жабдықтарда қолдану жағдайын;
жиіліктердің жұмыс диапозонын;
орындалатын жұмыс сипатын;
өріс интенсивтілігін, сәулелену ұзақтығы және т.б. есепке алу қажет.

## Slide 15
Темір парақтан экран қалыңдығы механикалық шоқтығынан, бірақ 0,5 мм аз болмауы керек, шыға отырып таңдалады және экран қалыңдығына ЭМ толқынының ену тереңдігі жоғары болуы тиіс:

## Slide 16
Материал | Типі | Диапазон, см | Қуат бойынша коэффициент, %
Графиттенген текстолит | 369 – 61 | 1 – 50 | 50-дейін
Бояу (түсі) | НТСООЗМ – 003 | 0,8 – 16 | 50-дейін
Резина төсегіш | В2Ф–2; В2Ф–3; ВКФ–4 | 0,8 – 4,0 | 2
Магнитодиэлектрлік пластиналар | ХВ–0,8; ХВ–20; ХВ–3,3; ХВ–4,4; ХВ–6,2; ХВ–6,5; ХВ–10,6 | 0,8 – 4,0 | 2
Жұту материалы | ВТУ–0,8; ВТУ–1–66 | 0,8 – 20 | 3
Кейбір радиожұтқыш материалдардың негізгі сипаттары

## Slide 17
Өрістің талап етілетін әлсіздігі және экрандау нәтижелігі келесі теңдеу бойынша анықталады:

## Slide 18
Әдебиеттер тізімі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.