## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 2 тақырып. Кәсіпорындағы енбек қорғау жағдайын бақылау
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2
Дәріс жоспары:
Жұмыс орындарын аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Еңбек жағдайын ұпаймен бағалау әдістемесі.
Аттестаттау қорытындысын талдау және орындау тәртібі.

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251.
Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23).
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.- М.: Высш. шк., 2002.
Қосымшa
Батенков В.А. Охрана труда: Справочные материалы. -Барнаул: Изд- во Алт.ун-та, 2001.
Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.

## Slide 4
Жұмыс орындарын аттестаттау
бойынша жұмысты ұйымдастыру
Жұмыскер еңбек ету барысында ағзаға әсерін тигізетін, жеке мүшелерінің қызметіне өзгертулеріне себеп бола алатын өндіріс факторлардың әсеріне душар болады.
Бұл сапалық және өндіріс ортасының сандық сипаттамалары өзінің шекті көрсеткіштерінен асып, яғни денсаулыққа зияны жоқ болған жағдайда байқалады.

## Slide 5
Аттестаттау комиссиясы жұмыс барысында келесі мақсаттарға қол жеткізуі тиіс:
-еңбек жағдайының сандық бағасын анықтап, әрбір жұмыс орнына немесе тобына еңбек жағдайының картасын құру (1, 2 -кестелер);
-аттестаттау нәтижесі бойынша жұмыс орындарының тізімін құрастыру;
-аттестаттаудан өтетін жұмыс орындарының тізімін құру;
-қажетті нормативті - мәлімет базаны қалыптастыру;

## Slide 6
берілген кәсіпорындағы мамандықтар, лауазымдар тізімі мен сәйкес орындалатын жұмыс сипаттамасының Ортақ тариф-біліктілікті анықтамалық пен басшылар, мамандар мен қызметкерлердің лауазымдарының біліктілік анықтамалығының талаптарына сәйкес келуін анықтайды;
барлық деңгейлерде орындалатын жұмысқа ұйымдық, әдістемелік басшылық пен бақылауды жүзеге асыру;
адам денсаулығына зиян және қауіпті өндірістік факторларды зерттеу қажеттігін анықтау;
еңбек жағдайы мен жұмыскерлердің денсаулығын сақтау бойынша шаралар ұйымдастыру.

## Slide 7
Жұмыс орнындағы еңбек жағдайын бағалау картасы
1.Мекеме атауы, коды 2.Өндіріс түрі 3.Бөлімше 4. Бірегей жұмыс орындарының саны |  |  |  |  |  | 
І. Еңбек жағдайын бағалау нәтижесі |  |  |  |  |  | 
Еңбек жағдайының санитарлы-гигиеналық әсер ету факторлары | Күні | Норматив мәндер | Фактор нақты шамасы | Фактор ұпайы | Фактор әсер ету, % | Әсер уақыты бойынша ұпай
1.Жұмыс аумағындағы зиянды заттар, мг/м3: |  |  |  |  |  | 
а) бу, газ (қауіптілік класы бойынша) |  |  |  |  |  | 
б) тері ластану деңгейі, мг/см2 |  |  |  |  |  | 
в) шаң, аэрозоль, мг/м3 |  |  |  |  |  | 
2.Вибрация, дБ (жалпы, жергілікті) |  |  |  |  |  | 
3.Шу, дБА, дБ |  |  |  |  |  | 
а)Инфрадыбыс, дБ |  |  |  |  |  | 
б)Ультрадыбыс, дБ |  |  |  |  |  | 
3.Ультракүлгін сәулелену, Вт/м2 |  |  |  |  |  | 
4.Жұмыс орнының микроклиматы: |  |  |  |  |  | 
а)ауа температурасы,  С |  |  |  |  |  | 
б)ауа қабатының қозғ.жылдамдығы, м/с |  |  |  |  |  | 
в)ауаның салыст.ылғалдылығы, % |  |  |  |  |  | 
г)инфрақызыл (жылулық) сәулеленудің интенсивтілігі, Вт/м2 |  |  |  |  |  | 
5. Жарықтану, лк |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2-бөлім
ІІ.Еңбек жағдайының психофизиологиялық факторлары | Шекті мәні (2-кесте) | Нақты мәні | Ұпайы
Физикалық динамикалық жүктеменің шамасы, кгм (жалпы, регионалды) |  |  | 
Бір рет көтергендегі жүк салмағы, кг (түрі бойынша) |  |  | 
Жұмыс ауысымы бойынша статикалық жүктемесі, кгс |  |  | 
Жұмыс қалпы мен кеңістікте қозғалысы |  |  | 
Жұмыс ырғағы – сағатына қимыл саны (ұсақ, күрделі): |  |  | 
Назар аудару деңгейі (түрі бойынша) |  |  | 
Анализаторлық функцияларға түсірілетін салмақ (көз, құлақ анализаторы) |  |  | 
Монотондылық |  |  | 
Эмоционалдылығы |  |  | 
Эстетиқалық дискомфорт |  |  | 
Физиологиялық дискомфорт |  |  | 
Жұмыс ауысымы |  |  | 
II. Еңбек жағдайын ұпаймен бағалау III. №1 и №2 тізімге сәйкес ерекше еңбек жағдайы үшін қосымша төлемақы мөлшері Аттестаттау қорытындысымен таныстық: Картаны құрастыру күні Аттестаттау комиссиясының төрағасы Аттестаттау комиссиясының мүшелері |  |  | 

## Slide 9
Еңбек жағдайын бағалау өндірістік ортаның санитарлы-гигиеналық және психофизиологиялық факторларының құраушыларына тәуелді болады.
Зерттеу барысында келесі көрсеткіштерді анықтау керек:
еңбек шарттарын сан жағынан бағалау үшін жұмыс орындарына қойылатын талаптар (3-кесте);
өндірістік ортаның санитарлы-гигиеналық фактор сипаттамасының нормативтік мәні;
еңбек шарттарының психофизиологиялық факторларының рұқсат етілетін көлемі (2-кесте);
есептеу жүргізу, зертханалық зерттеу жұмысы немесе құрал-жабдықты өлшеу арқылы алынған өндірістік орта факторларының деректі көлемі (1-кесте).
2.Еңбек жағдайын ұпаймен бағалау әдістемесі

## Slide 10
Еңбек жағдайына әсер етуші факторларын сандық бағалауына қойылатын талаптар
Факторлар | Жағдайлар |  |  | 
 | Рұқсат етілген | Зиянды, қауіпті, ауытқу дәрежесі (ұпаймен) |  | 
 |  | 1-дәреже 1 ұпай | 2-дәреже 2 ұпай | 3-дәреже 3 ұпай
I. Санитарлы-гигиеналық әсер етуші факторлар |  |  |  | 
1.Жұмыс аумағындағы зиянды заттар: |  |  |  | 
- бу мен газдар, мг/м3 | ≤ШРК | <1,5 | 1,5–2 есе | >2 есе
- терінің ластануы, мг/см2 | ≤ШРК | <1,5 | 1,5–2 есе | >2 есе
- шаң мен аэрозоль, мг/ м3 | ≤ШРК | <1,5 | 1,5–2 есе | >2 есе
2.Вибрация (жалпы, жергілікті), дБ | ≤ШРД | <3 дБ | 3,1–6 дБ | >6 дБ
3.Шу, дБА, дБ | ≤ШРД | <6 дБА | 6,1–12дБА | >12 дБА
4.Жұмыс орны микроклиматы |  |  |  | 
- ауа температурасы, ˚ С | <25 % | Жылы және суық мезгілде рұқсат етілген шамадан ауытқуы: |  | 
 |  | <4˚ С | 4,1 – 8˚С | >8˚С
- ауа қабаты қозғ.жылд., м/с |  | Жылы және суық мезгілде рұқсат етілген шамадан ауытқуы: |  | 
 |  | >3 | – | 
- ауаның салыст. ылғалдылығы, % |  | Жылы және суық мезгілде рұқсат етілген шамадан ауытқуы: |  | 
 |  | > 25 % | – | 
- инфрақызыл (жылулық) сәулеленудің интенсивтілігі, Вт/м |  | 141–350 | 351–2800 | >2800
5.Жарықталу, лк |  | <ШРД | – | –
II. Психофизиологиялық факторлар |  |  |  | 
Еңбек ауыртпалығы (физикалық жүктемесі, эмоционалдылығы, жұмыс ауысымы және т.б.) |  |  |  | 

## Slide 11
Аттестаттау қорытындысын талдау барысында жұмыс орнындағы әсер етуші (неғұрлым маңызды) факторлар жеке қарастырылып, қорытынды көрсеткіші талқыланады.
Талдау нәтижесі бойынша келесі шешімдер қабылданады:
жақсартуға тура келетін қауіпті және зиянды еңбек жағдайы факторларын анықтау (арнайы нақты шараларды ұсыну);
еңбек жағдайын жақсарту мақсатында жұмыс жағдайы ерекше болатын жұмыскерлерге қосымша төлемақыны төлеуді ұсыну;
3.Аттестаттау қорытындысын
талдау және орындау тәртібі

## Slide 12
егер аттестаттаудың қорытындысын талдау нәтижесінде студент берілген жұмыс орнының екі және одан да көп факторлары ең жоғары 3 ұпаймен бағаланатынын анықтайтын болса (аса қауіпті және аса зиянды еңбек жағдайы), онда ол берілген жұмыс орнының жұмысын тоқтатуы туралы қорытынды жасай алады.

## Slide 13
Әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251.
Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23).
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.