## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 4 тақырып. Еңбек шарттары мен өндірістік ортаның жағымсыз факторлары
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., , радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2: Дәріс жоспары:
1 Еңбек шарттары
2.Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251.
Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23).
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.- М.: Высш. шк., 2002.
Қосымшa
Батенков В.А. Охрана труда: Справочные материалы. -Барнаул: Изд- во Алт.ун-та, 2001.
Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.

## Slide 4: 1. Еңбек шарттары
Өндіріс санитария - ұйымдастыру, гигиеналық және санитария-техникалық шаралардын және құралдардың кешені, жұмыскерлерге зияңды өндірістік факторларды болмауын әсер етеді.
Еңбек гигиенасы - қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік орта мен еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық-эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені.
Еңбек шарты - қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім, ал жұмыс беруші қызметкерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге, осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінде, жұмыс берушінің актілерінде көзделген еңбек жағдайын қамтамасыз етуге, қызметкерге уақтылы және толық мөлшерде жалақы төлеуге міндеттенеді.

## Slide 5
Еңбек шартының гигиеналық нормативы дегеніміз - ол өндірісте жұмыс барысында және толық жұмыс стажы кезінде жұмыскерлердің денсаулығына және оның ұрпағына зиян немесе ауытқу әкелмейтін зиянды өндірістік факторлардың деңгейі.
Гигиеналық нормативке сәйкес немесе зиянды өндірістік факторларсыз еңбек шарттары қауіпсіз еңбек шарттары деп аталады. Өндірісте еңбек шарттары 4 класқа бөлінеді :
1-ші класс - оңтайлы еңбек шарттары - ол күнделікті 8 сағаттық жұмыс ауысым уақытында жұмыскерлердің денсаулығына ауытқу әкелмей, жұмыс істеу қабілеттілігін арттырады.
2- ші класс - рұқсат етілген еңбек шарттары - рұқсат етілген критерийлерімен анықталып, күнделікті 8 сағаттық жұмыс ауысым уақытында адамның денсаулығына зиян әкелмейді және адамның хал-жағдайы мен жұмыс қабілеттілігі төмендейді.

## Slide 6
3-ші класс – зиянды еңбек шарттары - жұмыс орыңдардың нормалары гигиеналық норлалардан артуымен сипатталады.
Олар зияндылық бойынша 4 дәрежеге бөлінеді:
3.1 - адам ағзасында функционалдық тұрғыдан алдын алуда мүмкіндік бар өзгерістер туғызады;
3.2 - адам ағзасында функционалдық тұрғыдан қалыпты өзгерістер туғызып, оның кемелденуіне әкелетін;
3.3 - адам ағзасында жеңіл түрдегі кәсіптік ақауларды туғызып, кәсіби аурулар санын арттырады;
3.4- адам ағзасында айқын түрде білінтеін кәсіптік аурулардың туғызуына әкеледі, кәсіби аурулар санын арттырады және уақытша еңбек ету қабілетсіздік деңгейін жоғарлатады.
4-ші класс - қауіпті еңбек шарттары - олар күнделікті 8 сағаттық жұмыс ауысым уақытында (немесе бір бөлігінде) жұмыскерлердің өміріне қауіп төндіріп, денсаулығына зиян келтіріп, кәсіби аурулардың туғызуына себепші болады.

## Slide 7: 2. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары
Қауіп-қатер дегеніміз - ол адамнын өміріне және денсаулығына негативті әсер туғызатын процесстер, қүбылыстар және заттар.
ГОСТ 12.0.003-74 боынша өндірістік қауіп-қатер факторлар бірнеше топтарға болінеді: физикалық, химиялық, биологиялық және еңбек барысындағы пайда болған.
Қауіпті өндірістік факторлар дегеніміз – олар адамдың жарақаттану немесе өлем туғызатын өндірістік факторлар.
Өндірістік қауіпті факторларға жатады: қозғалыстағы механизмдер мен құралдар,
әр түрлі заттарды жылжыту және көтеру құралдары,
өндірістік машиналардың ашық,
қозғалыстағы элементтер,
жоғары температурадағы құралдар мен заттар және т.б.

## Slide 8
Зиянды өндірістік факторлар дегеніміз - олар адамның денсаулығына зиян әкеліп, ауру туғызатын өндірістік факторлар.
Жумыс орында зиянды факторлар болып есептелінеді:
жұмыс аймағындағы ауаның жоғарғы немесе төменгі температурасы,
ауаның қозғалыс жылдамдығы мен ылғалдылығы жоғары мәнде,
шаңдар,
зиянды газдар,
жоғары шу денгейы,
діріл,
әр түрлі электрмагниттік,
ионизациялық сәулелер,
жеткіліксіз немесе аса жоғары интенсивтілігімен жарықтандыру,
ультрадыбыс,
тар өту жерлер және т. б.

## Slide 9
Химиялық зиянды және өте қауіпті өндірістік факторлар топтары:
жалпы токсикалогиялық,
тітіркендіретін,
сенсибилизириялайтын (аллергиялық ауру),
канцерогендік (нығайтылған ісік),
мутагендік.

## Slide 10
Биологиялық зиянды және қауіпті өңдірістік факторларға жатады:
бактериялар (вирустар және т.б.) ,
жұмыскерлерге ауру акелетін немесе жарақаттандыратын макроорганизмдер (өсімдіктер мен жануарлар).
Зиянды және қауіпті факторларға
еңбек үдерісінің барысындағы физикалық (статикалық және динамикалық) және жүйке және психикаға түсетін артықшылықтар жатады.

## Slide 11
Факторлар тобы | Факторлар | Факторлардың көздері және әсер ету аймақтары
Физикалық | 1.Жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы | сусымалы материалдарды істеп шығаратын аймақтар, металдарды құю, дәнекерлеу және пластмастарды плазмалық өңдеу участкелері және т.б.
 | 2.Вибрация: жергілікті Локальді | Сілкіну аймағы, транспорттық құралдар, құрылыс машиналары. Виброинструменттер, транспорттық машиналардың басқару серіппелері
 | 3.Тербеліс акустикасы: инфрадыбыс шу ультрадыбыс | Вибрациялық құралдардың, күшті энергетикалық жүйелердің маңындағы аймақтары технологиялық жабдықтарды транспорттық құралдард және энергетикалық машиналарды зерттеу өткізу маңындағы аймақтары ультрадыбыс генераторлардың, өңдейтін ультрадыбысты ванналардың маңындағы аймақтар
 | 4.Статистикалық электр | Тұрақты токтағы электротехникалық жабдықтардың синтетикалық материалдар маңындағы аймақтары
 | 5.Электромагниттік өріс және сәулелену | Электр желісінің, генераторлардың, телеэкрандардың, дисплейдің, антена және магниттің маңындағы аймақтары
Өндіріс орындарының негативті факторлары

## Slide 12
 | 6.Инфрақызыл радиация | Құрал беттерінің қызуы, заттарды балқыту аймақтары
 | 7.Лазерлік сәулелену | 
 |  | Лазерлік, шағылысқан лазерлердің сәуле таратуы.
 | 8.Ультракүлгін радиация | Дәнекерлеу зонасы,плазмалық өңдеу.
 | 9.Ионизациялық сәуле тарату | Ядролық отын, сәуле шығарудың қайнар көзі, приборларда қолдану
 | 10.Электрлік ток | Электрлік тор, электрлік қондырғы, ілестіруші аспап, трансформаторлар, электр құралымен жабдықтау және т.б.
 | 11.Қозғалыстағы машиналар, механизмдер, материалдар, т.б | Жердегі транспорт, жер астындағы механизмдер, қозғалыстағы құрал жабдықтар; жоғары қысым жүйесі, сығылған газ сыйымдылығы, құбыр жүргізу маңындағы аймақтары
 | 12.Биікте істейтін жұмыстар және құлайтын заттар | Құрылыстық және монтаждық жұмыс, машина және қондырғыларды күту.
 | 13.Құралдардың, механизмдердің өткір жиегі | Тұрақты токтағы электротехникалық жабдықтардың синтетикалық материалдар маңындағы аймақтары
 | 14. Жабдықтардың, материалдардың үстіртін жоғарғы немесе төменгі температуралары | Электр желісінің, генераторлардың, телеэкрандардың, дисплейдің, антена және магниттің маңындағы аймақтары Құрал беттерінің қызуы, заттарды балқыту аймақтары

## Slide 13
Химиялық | 1. Жұмыс аймағы ауасының газдандырылуы | Токсикалық газдың және будың саңылаусыз жабдықтардың кемуі, ашық сыйымдылықтың және төгілу маңының булануы.
 | 2.Жұмыс аймағының шаңдануы | Cr2O3, MnO ұстауда дәнекерлеу және плазмалық материалдарды өңдеу, дисперстік материалдарды жасау және себу, қорғасынды дәнекерлеу, бериллиді ұсату.
 | 3.Адам терісіне улы заттардың түсуі | Гальвандық өндіріс (улану және т.б.), толтыру сыйымдылығы, сұйықтықты ыдырату (бүріккіш, үстірттің боялуы).
 | 4.Ішек – қарын жолына улы заттардың түсуі | Сұйықтықты қолданудағы қасақана іс – әрекеттің қателігі

## Slide 14
Биологиялық | 1.Майлау – суытқыш сұйықтар | Материалдарды эмульсия заттармен өңдеу
Психофизиол-огиялық | 1.Физикалық зорлануі: статистикалық динамикалық | Дисплеймен жалғастырушы жұмыс, жұмыс және ыңғайсыз қалып. Ауырлықты ауыстыру және жоғарлату, қол еңбегі
 | 2.Нерв жүйкесін зорлануі: ми зорлануі анализаторлар зорлануі жүмыстын біртектігі эмоция зорлануі | Ғылыми қызметкерлер, оқытушы, студенттердің еңбегі. Техникалық жүйелер мен авиациялық диспетчерлер, дисплеймен жұмыс істейтін операторлар Творчествалық жұмыскерлер, авиациялық диспетчерлер

## Slide 15
Қауіп-қатер- бұл адам әрекетіне байланысты пайда болатын қауіп-қатердің сандық сипаттамасы, демек, адмның нақты сандық өлімі, ауруы, жарамсыздығы (мүгедек).
Дербес қауіп-қатер- жеке адам қызметінің түріне байланысты нақты қауіп-қатерлердын болуын сипаттайды. Біздің елімізде дербес қауіп-қатер сипаттама ретінде көбінесе жарақаттану және кәсіби аурулардың көрсеткіштері қолданылады.

## Slide 16
Өндірістегі мүмкін болатын қауіп-қатерлердін саны (R):
мундағы:
f- қайғылы оқиғалардың (өлімге тап болғандар) саны,
ол f = Ка *10-3 формула бойынша табылады;
-жұмыскердің «қауіпті аймақта» болу ықтималдылықтарының көбейтіндісі;
р1 – жұмыскердің жыл бойынша цехта болу ыктималдылығы;
р2 - жұмыскердің әр апта бойынша өндірісте болу ыктималдылығы;
р3 – жұмыскердің техникалық қондырғымен жүмыс істеу ыктималдылығы және т.б.

## Slide 17
Болжаудан аспаған қауіп-қатер - ол жұмыскердің өлімнің, жарақаттанудын немесе мүгедектенудін денгейінін төмен болуы.
Себепті (негізделінген) қауіп-қатер- ол адамдарды өндірістік апаттардан, өрттерден жене т.б. қауіпті жағдайлардан құтқару мақсатында адамдардың қауіпке баруы мәжбүр.
Мұндай қауіп-қатерден жарақаттанған адамдарға көмек көрсету қажет.
Себепсіз (негізісіз) қауіп-қатер- ол өндірісте техникалық қауіпсіздік ережелерді орындалмаған және өзін-өзі сақтау құралдарды пайдаланбау кезде жұмыскердің өліміне, жарақаттануына немесе мүгедектенуіне әкелетін қайғылы оқиғалар.

## Slide 18
№ | Қайғылы оқыға көзі | Себебі | Орташа мағынасы
1 | Адам организмінің ішкі ортасы | Генетикалық және соматикалық аурулар, кәрілік | Rор=0,6-1*10-2
2 | Елдің жаратылыс ортасы | Табиги апаптардан (жер сілкінісі, су тасқыны, және т.б.) болған қайғылы оқиғалар | Rорт=1*10-6 Су тасқыны: 4*10-5 Жер сілкінісі: 3*10-5 Найзағай: 6*10-7
3 | Техносфера | Күнделікті өмірде, транспортта болған қайғылы оқиғалар; қоршаған ортаның ластануына байланысты аурулар | Rорт=1*10-3
4 | Кәсіптік қоғамдық қызмет | Кәсіптік аурулар, өндірістегі қайғылы оқиғалар | Кәсіптік қоғамдық қызмет: қауіпсіз R<10-4 қатыстылықөте қауіпті R>10-2
5 | Әлеуметтік орта | Өз-өзіне қол жұмсау, өзін-өзі жарақаттау, қылмыстық іс-әрекет, әскери іс-әрекет және т.б. | Rорт=(0,5-1,5)*10-4
Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары
Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары

## Slide 19: Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251.
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.- М.: Высш. шк., 2002.

## Slide 20
Қосымша
1. Батенков В.А. Охрана труда: Справочные материалы. -Барнаул: Изд- во Алт.ун-та, 2001.
2. Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный 3 горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.
3. Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.