## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 6 тақырып. Өндірістік жарықтандыру
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2
Дәріс жоспары:
1.Жарықтың адам ағзасына әсері
2. Жарықтың физикалық көрсеткіштері
3. Өндірістік жарықтандыру көздері
4. Өндіріс жарығына қойылатын негізгі талаптар.
5. Жарықты нормалау.

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.

## Slide 4
1. Жарықтың адам ағзасына әсері
Өндірісте жұмыс орындарын қолайлы жарықтандыру еңбек қорғау мәселелерінің бірі болып табылады. Орынды жасалған қолайлы жарық еңбек ету жағдайын жақсартады, адамның дем алысын ұлғайтады, ағзада заттар алмасу процесін жақсартады, көз талуын азайтады, адамның көңіл-күйін және белсенділігін көтеріп жұмыс өнімділігінен сапасын арттырады.

## Slide 5
Табиғи жарық күн сәулесінің энергиясынан пайда болады және адамға үйреншікті, биологиялық және гигиеналық құны жоғары, үлкен психологиялық әсерін тигізеді. Бөлмелерді табиғи жарықтандыру жарықтық саңылаулар арқылы жүзеге асырылады және бүйірлік, жоғары немесе аралас жарық түрінде орындалуы мүмкін. Бүйір жарық – қабырғалардағы терезелер немесе қабырғаның шыны бөліктері арқылы, ал аралас жарық қабырғалардағы терезелермен төбедегі терезелер арқылы түсіріледі. Бөлмелердің табиғи жарықталуы жарық саңылаулары арқылы жүзеге асады және бүйір, жоғары және аралас түрде орындалуы мүмкін. Бүйір жарықтану жабуларда орналасқан жарық фонарлары арқылы, ал аралас жарық – терезе және жарық фонарлары арқылы орындалады.

## Slide 6
Күннен қорғайтын жабдықтарды қолданумен сол жақтан бүйір жарықтану оқу орындары үшін табиғи жарықтанудың жақсы түрі болып табылады. Оқу бөлмелерінің бәрінде 6 метрден көп оң жақ жабдықтары міндетті түрде болуы керек. Жарық жақсы түсу үшін терезенің шыныларын сыртынан жылына 4 рет (жиі емес) жуу керек және ішінен айына 1-2 реттен жуу керек. Терезе және тағы басқа жарық түсетін жерлерді әр түрлі заттармен жауып қоюға болмайды.

## Slide 7
Егер де табиғи жарықтану жетпесе, жұмысшы, авариялық және сақтық деп бөлінетін жасанды жарықтануды пайдаланады. Жұмысшы жарықтану оқу залдарындағы үстелдер, станоктар, жұмыс орындары және т.б. жалпы жарықтану жеткіліксіз жағдайда қолданылатын жергілікті және қамтамасыз етуі үшін жалпы болуы мүмкін. Жасанды жарықтандыру орындалған жұмыстың түрі және шарттары, бөлменің бағытына байланысты 5-тен 5000 лк деңгейінде мөлшерленеді.

## Slide 8
Аралас жарық – бұл жалпы және жергілікті жарықтандырудың үйлесімі. Шеберханаларда (цехтарда) бір орындық жарықталыну болмайды. Ашық лампаларды қолдану қауіпті, сондықтан оларды қосымша арматуралармен (қараңғылағыштар, абажурлар және т.б.) қолданады, яғни қорғау бұрышын жасап, жұмысшылардың көздерін жарық көзінің артық жарықтылығынан сақтайды.
Шырақ деп жарық беретін электр аспабын айтады. Ол шам және арматурадан тұрады. Конструкциясына байланысты шырақтардың бірнеше түрлері болады: ашық, жабық, шаң өткізбейтін, ылғалдан қорғалған, жарылыстан қауіпсіз, т.б. бағдарлау еснптері үшін үлес қуаты бойынша жарықтандыруды есептеу әдісі қолданылады. Бұл әдіс жарық техникалық-анықтамалық бойынша жабдықтардың үлес қуаты мен шырақ сандарын анықтауға негізделген.

## Slide 9
Қажетті лампа қуатының формуласы:
(1)
мұнда:
- үлес қуаты, Вт/м2;
- бөлме алаңы, м2;
- шырақтардың саны.
- бір лампаның қуаты, Вт;

## Slide 10
2. Жарықтың физикалық сипаттамалары.
Сәулелі ағын Ф (Вт) – толқынның оптикалық диапазонындағы электромагниитік өрістің сәулелі энергияның қуаты.
Жарық ағыны F (лм)) - көру сезгіштігімен есептелінетін жарық энергиясының ағыны, яғни F физикалық қана емес, сонымен қатар физиологиялық шама болып табылады.
Көрінгіштік В (лм/Вт)– жарық ағынының сәулелі ағынға қатынасы. Максимал көрінгіштік Вmax (толқын ұзындығы 554 нм болған кезде) 683 лм/Вт. Сәулелену көрінгіштігі көздің әр түрлі жарық спектрларының құраушыларына сезгіштігін сипаттайды.

## Slide 11: 2. Жарықтың физикалық сипаттамалары.
Сәулелі ағын Ф (Вт) – толқынның оптикалық диапазонындағы электромагниитік өрістің сәулелі энергияның қуаты.
Жарық ағыны F (лм)) - көру сезгіштігімен есептелінетін жарық энергиясының ағыны, яғни F физикалық қана емес, сонымен қатар физиологиялық шама болып табылады.
Көрінгіштік В (лм/Вт)– жарық ағынының сәулелі ағынға қатынасы. Максимал көрінгіштік Вmax (толқын ұзындығы 554 нм болған кезде) 683 лм/Вт. Сәулелену көрінгіштігі көздің әр түрлі жарық спектрларының құраушыларына сезгіштігін сипаттайды.
Жарық күші J (кД) – денелік бұрыш шамасындағы жарық ағынының кеңістікті объективті тығыздығы:
(2)
мұнда - денелік бұрыш шамасы (стерадиан).

## Slide 12
Жарықталыну Е (лк) – жарықталынатын беттегі жарық ағының тығызды:
(3)
Бет жарықтылығы L (кД/м2):
(4)
мұнда Scosα – сәулелендіретін беттің жарық сәулесіне перпендикуляр жазықтыққа проекциясының ауданы.
Бет жарықтылығы шағылу коэффициентімен () анықталынатын шағылысу қабілеттілігінен тәуелді:
(5)
мұнда Fшағ – шағылған жарық ағыны; Fтүс – жазықтыққа түсетін жарық ағыны.

## Slide 13
Объекттің фонмен контрасты қарастырылатын объект пен фонның жарықтылықтарының қатынасымен анықталады:
(6)
К<0,2 кезде контраст аз, 0,2<К<0,5 – орташа, ал К>0,5 болған кезде үлкен деп есептелінеді.

## Slide 14
3. Өндірістік жарықтандыру көздері.
Табиғи жарықтың маңызды көзі Күн болып табылады. Күннің жарық тұрақтысы 137000 лк. Өндіріс орындарының табиғи жарықтандыруына эксплуатациялық шарттар, терезелердің ластануы, және т.б әсер етеді.
Өндірістік орындарды жасанды жарықтандыру үшін қыздыру шамдары және газ разрядты лампалар қолданылады.

## Slide 15
Қыздыру шамдарының жарық ағыны
Қуаты, Вт | Шам типі | Жарық ағыны, лм
15 25 40 40 60 60 100 100 | В В Б БК Б БК Б БК | 105 220 400 460 715 790 1350 1450
Қуаты, Вт | Шам типі | Жарық ағыны, лм
150 150 200 200 300 500 750 1000 | Г Б Г Б Г Г Г Г | 2000 2100 2800 2920 4600 8300 13100 18600

## Slide 16
Люминесценттік шамдардың жарық ағыны (кернеуі 220 В үшін)
Шам типі | Жарық ағыны, лм, қуаты, Вт |  |  |  |  | 
 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 80
ЛДЦ ЛД ЛХБ ЛБ | 500 540 675 760 | 820 920 935 1180 | 1450 1640 1720 2100 | 210 2340 2600 3000 | 3050 3575 3820 4550 | 3560 4070 4440 5220

## Slide 17: Жарықтандыратын қондырғылар. Өндірістік орындардағы жарықтандырудың сапалы көрсеткіштері көбінесе жарық көзі мен жарықтандыратын арматураның жиынтығынан тұратын шырақты дұрыс таңдаумен анықталады. Шырақтың маңызды сипаттамасы жағымды әсер коэффициенті – шырақтың жарық ағынының шырақты орналасқан шамның жарық ағынына қатынасы.

## Slide 18
1-сурет. Шырақтардың негізгі типтері:
а – УПД; б – УПМ; в – НСП-07; г – ПО-02 (шар ); д – ВЗГ типті; е – ЛОУ; ж – ПВЛП; з – вентилируемый; и – саңылаулы жарық өткізгіш; 1-ауа өткізгіш; 2- люминесцентті шам; 3-оптикалық жүйе; жарық көздері шағылатын қабат; 7-саңылау.

## Slide 19
Шаңнан қорғау дәржесі бойынша шырақтар үлкен үш класқа бөлінеді:
қорғалмаған (ашық немесе қайта жабылғандар);
шаңнан сақталған (толығымен немесе бөліктей);
шаң өткізбейтіндер (толығымен немесе бөліктей).

## Slide 20
2-сурет. Эксплуатациялық топтар бойынша шырақтар классификациясы

## Slide 21
4. Өндіріс жарығына қойылатын негізгі талаптар.
1.Жұмыс орындарында жарықтылық гигиеналық нормаларға байланысты заттардың көріну жағдайына сәйкес болу керек.
2.Жарық жұмыс орындарында және айналадағы кеңістікте біркелкі таралуы керек.
3.Жарық адамдардың көз алдында керексіз жарқыл туғызбау керек.
4.Жұмыс зоналарында өте қаранғы көленкелер болмауы жөн.
5.Жұмыс орындарында жарық ағынын қолайлы бағыттаулуын қамтамасыз ету керек.
6.Жарықтылықтын мөлшері әрқашан түрақты, біркелкі болу керек.

## Slide 22
7.Жарық қондырғылары пайдалануда сенімді, үздіксіз, ұзақ уақыт мерзімде жұмыс істейтін болу керек.
8.Жарық қондырғылары ешқандай қауіптілік пен зияндылықты туғызбайтын болу керек (жылу шығу, тоқ соғу, өрт шығу, жарылыс болу және т.б.).
9.Жарық қондырғылары құрылыста арзан, пайдалануда ыңғайлы, қарапайым болу керек.
10.Табиғи және жасанды жарық қондырғыларын үнемі күтіп, жабдықтап отыру керек: жиі тазалап, жанып кеткен шамдарды жанасына ауыстырып, сыңған жерлерін жөндеп т.с.с.

## Slide 23
5. Жарықты нормалау.
Өндірісте жұмыс орындарында көру ісіне қолайлы жағдайлар жасау үшін СНиП 11-4-92 минималды жарықтылық нормалары қабылданған. Жарықтылық нормаларын белгілеу үшін мынадай көрсеткіштерді қолданады: көру ісінің дәлдігі (нәзіктігі), ажырату объектісі мен фонның контрасты (айырмашылығы), сәуле шағылу коэффициенті.

## Slide 24
Автокөлік кәсіпорындарындағы өндіріс бөлмелеріндін
жарықтылық нормалары
Рет нөмірі | Өндіріс бөлмелері | Көру ісінің разряды | Жарықтылық, лк | 
 |  |  | қосынды жарық | жалпы жарық
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Электр жабдықтарын және оотын аспаптарын жөндеу, механика, агрегат бөлімдері | IVa | 750 | 300
2. | Аккумулятор, пісіру, ұста-рессор, қаңылтыр, мыс-радиатор бөлімдері | IVб | 500 | 200
3. | Автомобильдерді техникалық жабдықтау және ағымдағы жөндеу, ағаш өңдеу, шиналарды жөндеу және қаайта жөндеу бөлімдері | Vа | 300 | 200
4. | Автомобильдерді тазалау және жуу бөлмелері, байқау шұңқырлары | VI | - | 150
5. | Автомобильдерді күнде жабдықтау бөлмелері, материалдық қоймалар | VIIIа | - | 75
6. | Автомобильдерді қоятын бөлмелер | VIIIб | - | 20

## Slide 25
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251.
Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23).
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.
Қосымша
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.- М.: Высш. шк., 2002.. 152 с.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.