## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 10 тақырып. Жарылыс -өрт қауіпсіздік негіздері
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2
Дәріс жоспары:
Өрт және жарылыс қауіпсіздігінің жалпы сұрақтары.
2.Өндірістік ғимараттардың өрт және жарылыс қауіптілігін бағалау.
3.Жанатын газдар мен булардың жарылыстың артық қысымын есептеу.
4.Өрт және жарылыс қауіпті аймағының классификациясы.

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.

## Slide 4
Өрт және жарылыс қауіпсіздігінің
жалпы сұрақтары.
Өрт - адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне зиян, материалдық залал келтіретін бақылаусыз жану.
Адамға әсер ететін өрттің қауіпті факторларына стандарт бойынша ашық от және ұшқындар, ауаның және қоршаған заттардың жоғарғы температурасы, жанудың улы қалдықтары, түтін, оттегінің төмен концентрациясы, ғимараттың зақымдануы және құлауы, жарылыс, сонымен қоса өндірістегі техникалық аппараттардың апаттық жағдайы мен істен шығуы жатады.

## Slide 5
Жанғыш топтар.
Заттар мен материалдар жанғыштығы бойынша үш топқа бөлінеді:
жанбайтындар (ауада жануға қабілетсіз);
қиын жанатындар (оталу көзі болған кезде тұтанып жанады, ол өшірілгенде жануын тоқтатады);
жанғыштар (оталу көзінен жанады және оны өшіргенде жануын жалғасытырады).

## Slide 6
Жанғыш заттар үш топқа бөлінеді:
оңай жанатындар (төменгі энергиялы оталу көздерімен аз уақыт ішінде );
орташа жанатындар (төменгі энергиялы оталу көздерімен ұзақ әсерлескенде тұтануға қабілетті);
қиын жанатындар (қуатты оталу көздері әсер еткенде жануға қабілетті).

## Slide 7
ЖЖС үш разрядқа бөлінеді.
Разряд | Тұтану температурасы (жабық тигльде), ºС | Тұтану температурасы (ашық тигльде), ºС
Өте қауіптілер | tтұт ≤ -18 | tтұт ≤ -13
Үнемі қауіптілер | -18 ≤ tтұт ≤ 23 | -13 ≤ tтұт ≤ 27
Жоғары температурада қауіптілер | 23 ≤ tтұт ≤ 61 | 27 ≤ tтұт ≤ 66

## Slide 8
Оталу температурасы – оталу көзінен тұтанып тұрақты жану пайда болатындай жылдамдығы бар жанғыш газдар мен буларды бөліп шығаратын жанатын заттардың температурасы.
Өздігінен оталу температурасы – экзотермиялық реакцияның жылдамдығының күрт өсуі мен жалын түрде пайда болатын жану кезіндегі заттың (материалдың немесе қоспаның) ең төменгі температурасы.
Концентрациялық оталу шектері (жарылыстың) – тотығу қоспасында жанғыш заттардың концентрациясы минималды (төменгі шек) және максималды (жоғарғы шек) болатын шектер, осы кезде оталу көзі арқылы қоспалар тұтанып, оталу көзі алыстағанға қарамай тұрақты жануға айналады.

## Slide 9
Жанғыш заттардың өрт қауіптілік көрсеткіштері
Заттар | Хим. формуласы | Молярлы масса | Тұтану температурасы,  С | Тұтану концентр. төменгі шегі, %
Ацетон | C3H6O | 58,08 | -18 | 2,91
Бензол | C6H6 | 78,11 | -12 | 1,43
Ксилол | C8H10 | 10,16 | 25 | 1,0
Изопроп. спирт | C3H8O | 60,09 | 13 | 2,23
Толуол | C7H8 | 92,14 | 4 | 1,25
Этил спирті | C2H6O | 46,06 | 13 | 3,61
Бензин Б-70 | C7H14 | 102,2 | -34 | 0,92
Уайт-спирит | C10H21 | 147,3 | 33 | 0,7

## Slide 10
2. Өндірістік ғимараттардың өрт және жарылыс
қауіптілігін бағалау
Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары кезінде өндірістің өрт қауіптілігін бағалау өте маңызды.
Өндірістік ғимараттарда өрттің пайда болуы, онда қандай заттар қолданылатыны, өндірілетіні немесе сақталынатына байланысты болады.
Өндірістік ғимараттар жарылыс өрт және өрт қауіптілігіне байланысты бес категорияға бөлінеді. Категориялардың сипаттамалары 3- кестеде көрсетілген.

## Slide 11
Ғимараттың өрт және жарылыс бойынша категориялары
Ғимарат категориясы | Ғимаратта орналасқан заттар мен материалдардың сипаттамалары | 
Жарылысқа қауіптілер А | Жанғыш газдар, ЖЖС тұтану температурасы 28 ºС аспайтын, жарылысқа қауіпті ауада бу-газ қоспаларын тудырады, жану кезінде ғимараттағы жарылыстың есептік артық қысымы 5 кПа асады. Сумен, ауамен және бір – бірімен әрекеттескенде жарылатын және жанатын материалдар мен заттардың сондай мөлшерде болуы, сол кезде ғимаратта жарылыстың есептік артық қысымы 5 кПа асады. | 
Б | Тұтану температурасы 28 ºС жоғары, жарысқа қауіпті бу-ауа қоспасы пайда болатын ЖЖС, жаңғыш шандар мен талшықтар сондай мөлшерде болуы, олардың ғимаратта жаңған кездегі жарылыстың есептік артық қысымы 5 кПа асады | 
Өрт қауіптілер В | Ғимаратта сумен, ауамен және бір – бірімен әрекеттескенде жанатын мен қиын жанатын сұйықтар, жақсы және қиын жанатын заттар мен материалдар (тек қана А, Б категориялы ғимараттарда қолданбайтың заттар) | 
Г | Ыстық, қызған, балқыған күйдегі материалдар мен жанбайтын заттар, өңдеу процессі кезінде жылу шоқтары, ұшқын, от пайда болатың және отын ретінде пайдаланылады қатты заттар мен сұйықтар, жанатын газдар. | 
Д | Суық күйде жанбайтын заттар мен материалдар | 

## Slide 12
Өрт және жарылыс қауіптілігінің критерилерін аңыктау кезінде келесі жағдайларды ескеру керек:
1) апаттың ең қолайсыз нұсқасын немесе аппараттың аса қауіпті және көп мөлшерлі қолданатын заттар периодын;
2) ауада жарылысқа қауіпті бу немесе газды қоспаны түзе алатын ғимаратқа түскен заттардың мөлшері төмендегілермен анықталады:
а) аппараттардың біреуінде болатын апат бойынша;
б) аппараттың ішіндегі барлық қауіпті заттар ғимаратқа түседі;
в) аппараттың барлық құбырлардан бір уақытта заттар ғимаратқа шығады;
г) төгілген сұйықтықтың үстінде булану пайда болады, оның ауданы былай анықталады: құрамы 1л қоспа мен ерітінділер (70% төмен еріткештері бар) үшін - 0,5 м2 ауданға, қалған сұйықтар.

## Slide 13
С, Н, О, N, Cl, Вr, I, F атомдардан құралатын дара жанатын заттар үшін жарылыстың артық қысымы ΔР теңдеумен анықталады:
мұндағы Pmax – жабық көлемдегі стехиометриялық газ немесе ауадағы бу қоспасының максималдық жарылыс қысымы, ол эксперименталды немесе анықтама деректерінен анықталады (мәлімет жоқ жағдайда Pmax=900 кПа); P0 – бастапқы қысым (P0 =101 кПа алуға болады); m – апат нәтижесінде ғимаратқа түскен жанатын газ (ЖГ) немесе ЖЖГ мен ЖС буларының массасы, кг;
(1)
3. Жанатын газдар мен булардың жарылыстың артық қысымын есептеу
Notes: <number>

## Slide 14
ССТ – ЖС және ЖЖГ буларының немесе ЖГ көлеміндегі бөлігінің стехиометриялық концентрациясы төмендегі теңдеумен анықталады:
(2)
- жану реакциясындағы оттегінің стехиометриялық коэффициенті; nC, nH, nO, nX – жанғыштың молекуласындағы галоидтар және С, Н, О атомдарының саны; Kн – жанудың адиабаттық емес процесін және ғимараттың герметикалық еместігін ескеретін коэффициент (Kн =3 деп алуға болады).

## Slide 15
Басқа жеке заттар және қоспалар үшін ΔР келесі теңдеумен есептеуге болады:
(3)
мұндағы: HT – жану жылуы. Дж/кг;
бастапқы жарылысқа дейінгі (T0 температура бойынша)
- ауаның тығыздығы, кг/м3; Са – ауаның жылу сыйымдылығы (Са=1,01∙103 Дж/(кг∙К);
T0 – ауаның бастапқы температурасы, К.

## Slide 16
Апат кезінде ғимаратқа түскен газ массасы (кг):
(4)
мұндағы: Vқ, VT – қондырғы және құбырдан шыққан газдың көлемі, м3;
а) қондырғыдан шыққан газдың көлемі: Vқ = 0,01∙P1∙Vқ,,
мұнда P1 –қондырғыдағы қысым, кПа; Vқ - қондырғы көлемі, м3;
б) құбырдан шыққан газдың көлемі: VT = V1T + V2T ,
мұнда V1T және V2T – өшіргенге дейін және кейінгі құбырдан шыққан газдың көлемі, м3.

## Slide 17
Газ мөлшері V1T = q ∙ T, мұнда q – газ шығыны құбырдағы қысымнан, оның диаметрінен, газдық ортадағы температурасына байланысты анықталады, м3/с; T – уақыт, с.
V2T = 0,01 ∙ π ∙ P2 ∙ (r12 ∙ L1 + r22 ∙ L2+…+ rn2 ∙ Ln) , (5)
мұндағы: P2 –техникалық регламент бойынша құбырдағы максималді қысым, кПа;
r – құбырлардың ішкі радиусы, м;
L – апаттік қондырғыдан ысырма дейінгі құбырдың ұзындығы, м.

## Slide 18
2) Егер сұйықтықтың булары бірнеше булану көздерінен (төгілген сұйықтықтар, ашық сыйымдылықтар, жаңа сырланған үстерінен) ғимаратқа түссе, онда будың массасы анықталады:
m = mТ + mа.с. + mсыр (6)
мұндағы mТ – еденге төгілген сұйықтықтың,
mа.с – ашық сыйымдылықтар бетінен,
.mсыр. – жаңа сырланған беттерден пайда болатын бу массалары.

## Slide 19
6-теңдеудегі қосылғыштың әр біреуі мына теңдеумен анықталады:
m = W ∙ Sб ∙ T, (7)
мұнда W– булану интенсивтілігі, кг/(с м2); Sб – булану ауданы, м2. W мәні анықтамалық және экспериментальдық деректерден табылады.
ЖЖС үшін (мәліметтер болмаған кезде) W мына теңдеумен есептейді:
(8)
мұндағы η – булану үстіндегі ауа ағынының температурасына және жылдамдығына байланысты коэффициент.
M - молекулярлық масса; Рқ – қаныққан бу қысымы (сұйықтың температурасына байланысты) анықтама мәліметтері арқылы алыналады.

## Slide 20
η - коэффициентінің мәндері
Ғимараттағы ауа ағынының жылдамдығы, м/с | Ғимараттағы ауаның температурасы, ºС |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35
0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6
0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3
0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2
1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6

## Slide 21
Өртжарылыс пен өрт қауіптілік категорияларына байланысты өндірістік ғимараттарға қойылатын талаптар: отқа төзімділігі, қабаттылығы, қорғаныстың техникалық әдістері болып табылады. Өртжарылыс және өрт қауіпті категорияларына байланысты эвакуациялық жолдың нормативтік ұзындығы, бірінші реттік өрт өшіру әдістері, автоматты түрде өрттен қорғаныс (немесе дабыл құрылғысы ), сонымен бірге найзағайдан қорғаныс қолдануы белгіленеді.
Жеке өндірістік бөлмелердың категорияларын анықтағаннан кейін, барлық ғимаратқа өртжарылыс және өртке қауіпті категория қойылады.

## Slide 22
4. Өрт және жарылыс қауіпті
аймағының классификациясы
Өндірістік ғимарат пен мекемелердің өрт және жарылыс қауіптілік категорияларынан басқа жарылыс және өртке қауіпті аймақтар классификациясы қолданылады, олар «Правилами устройства электроустановок» анықталады (ПУЭ).
Өртке қауіпті аймақ деп ғимараттың іші мен сыртындағы кеңістік, оның шекарасында үнемі немесе мезгілімен жанатын затар пайдаланады және олар дұрыс техникалық процестерде немесе оның бұзылуында да болады.
Жалғыз өртке қауіпті құрылғы ғимаратта орналасқан кезде өртке қауіпті аймақ тігінен және көлденеңінен 3 м тең деп алыну керек. ПУЭ-ға байланысты, өртке қауіпті аймақтар 4 класқа бөлінеді: П – I, П – II, П – IIa, П – III.

## Slide 23
Өртке қауіпті аймақтардың классификациясы
Өртке қауіпті аймақтардың класы | Сипаттама
П – I | Ғимаратта орналасқан, тұтану температурасы 61 ºС жоғары жанатын сұйықтар болатың аймақтар
П – II | Ғимаратта орналасқан, жанатын шаңдар мен талшықтарды ауаның көлеміне бөлітін (төменгі жану шегі 65 г/м3 аса) аймақтар
П – IIa | Ғимаратта орналасқан, қатты жанатын сұйықтар пайдаланатың аймақтар
П – III | Ғимаратта орналаспаған, тұтану температурасы 61 ºС жоғары жанатын сұйықтар немесе жанатын қатты заттар жататын аймақтар

## Slide 24
Жарылысқа қауіпті аймақ деп жарылысқа қауіпті қоспалар пайда болатын ғимараттың ішіндегі немесе сыртындағы кеңістікті айтады.
Жарылысқа қауіпті аймақты анықтау:
а) егер жарылысқа қауіпті қоспаның көлемі ғимараттың бос көлемінің 5% асып кетсе, онда ғимараттың барлық көлемі жарылысқа қауіпті аймақ болып саналады;
б) егер жарылысқа қауіпті қоспаның көлемі ғимараттың бос көлемінің 5% тең немесе төмен болса, онда жарылысқа қауіпті аймақ жанғыш газдар немесе ЖЖС-дың булар бөлінетін техникалық аппараттың орнынан тігінен және көлденеңінен 5м шекарасында жатады.

## Slide 25
Жарылысқа қауіпті аймақтар класы
Жарылысқа қауіпті аймақтар класы | Сипаттама
В – I | Булары көп мөлшерде бөлініп шығатын және жұмыстың қалыпты режимінде жарылысқа қауіпті қоспаларды құрай алатын қасиеттерімен ЖГ немесе ЖЖС пайдаланатын (технологиялық аппараттарға, ашық сыйымдылықтарға ЖЖС құю,сақтау және т.б) ғимарат аймақтары
В – Iа | Қалыпты эксплуатация кезінде ЖС немесе ЖЖС булары ауамен жарылысқа қауіпті қоспаларды түзбейді, тек қана апат немесе ақаулар кезінде болуы мүмкін ғимарат аймақтары.
В – Iб | Қатты жанғыш заттар қалыпты эксплуатация кезінде ауамен жарылысқа қауіпті қоспаларды (жанғыш газ, бу) түзбейтін ғимарат аймақтары, тек қана апат немесе ақаулар кезінде болуы мүмкін: - пайда болған ЖГ төменгі жану шегі жоғары (15% аса) және өткір иісі бар (рұқсат етілген концентрация бойынша); - жарылысқа қауіпті облыс тек өндірістік ғимараттың жоғарғы бөлігінде пайда болады, олар газаралас сутегімен байланысқан
В – Iг | Құрылғылардың сыртқы кеңістіктері: ЖГ немесе ЖЖС пайдаланатын технологиялық құрылғылар, ЖЖС немесе ЖГ құйылатын жерүсті және жерасты резервуарлары, ЖЖС құю үшін арналған эстакадтар және т.б.
В – II | Өлшеулі күйге өткен талшықтар немесе жанғыш шаңдар көп мөлшерде бөлініп шығатын және жұмыстың қалыпты режимінде жарылысқа қауіпті қоспаларды құрай алатын қасиеттерімен ғимарат аймақтары
В – IIа | Жұмыстың қалыпты режимінде көрсетілген В-II қауіпті жағдайлар болмайтын ғимарат аймақтары, тек апат немесе ақау нәтижесінде болуы мүмкін

## Slide 26
Әдебиеттер тізімі
Өрт қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-1 Заңы (2007.27.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Молчанов Б.С. Проектирование производственной вентиляции. Л.: Стройиздат, 1988. – 239 б.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
.