## Slide 1: “Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі” пәні бойынша 7 тақырып. Өндірістегі шудың зиянды әсерінен қорғану.
Құрастырғандар: Смагулов Ж.К., ф-м.ғ.д, профессор,
Мұсабекова Ә.Қ., радиофизика және электроника кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ түрі: дәріс
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті
Қарағанды 2024 ж
Радиофизика және электроника кафедрасы

## Slide 2: Дәріс жоспары:
1. Шудың сипаттамалары.
2.Дыбыс деңгейлері.
3.Шу көзінін параметрлері
4.Шуды азайту жолдары.

## Slide 3
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Прихотько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП «Әділет» баспасы, 2000.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.
Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учебник для ВУЗов.- М.: Высш.шк., 1986.v

## Slide 4: 1. Шудың сипаттамалары
Шу — газ тәрізді, сұйық және қатты ортада механикалық тербеліс әсерінен пайда болатын, жиілігі және интенсивтілігі әр түрлі дыбыс жиынтығы. Күнделікті өмірде шу деп кез келген дыбыстық кедергі келтіретін дыбысты айтады.
Дыбыстық толқындар күш түсу әсерінен ортаның стационарлы күйінің бұзылғанынан пайда болады. Бұл жағдайда ортаның бөлшектері тепе-теңдік күйіне қарай тербеле бастайды. Дыбыстық толқындар дыбыстық өріс кеңістігінде таралады.
Толық қысымның лездік мәні мен орташа қысым арасындағы айырмашылық дыбыстық қысым деп аталады, ол Паскальмен (Па) өлшенеді.

## Slide 5
Дыбыс эталоны ретінде жиілігі 1000 Гц болатын дыбыс алынады.
Есту табалдырығы дегеніміз адам құлағы еститін ең төменгі дыбыс қысымы мен дыбыс интенсивтілігі. Жиілігі 1000 Гц үшін есту табалдырығының интенсивтілігі I0 = 10-12 Вт/м2, ал дыбыстық қысымы Р0 = 2∙10-5 Па.
Ал адам құлағы қабылдай алатын дыбыс интенсивтілігі мен қысымының ең жоғары шегі ауруды сезу табалдырығы деп аталады. Дыбыс жиілігі 1000Гц үшін ауруды сезу табалдырығының интенсивтілігі I = 10 Вт/м2, қысымы Р = 2∙102 Па .
Есту табалдырығы мен ауруды сезу табалдырығының арасында есту аймағы жатады.

## Slide 6
2. Дыбыс деңгейлері
Тәжірибе жүзінде шу сипаттамалары:
дыбыс интенсивтілігінің деңгейі
LI = 10 1gI/I0, дБ,
дыбыс қысымының деңгейі LP (ДКД) LР = 20 1gР/Р0, дБ,
мұндағы I, Вт/м2- берілген нүктедегі дыбыс интенсивтілігі;
I0 =10-12 Вт/м2, бұл 1000 Гц жиіліктегі есту табалдырығына сәйкес дыбыс интенсивтілігі; Р, Па - берілген нүктедегі дыбыстық қысым;
Р0 = 2∙10-5 Па , бұл 1000 Гц жиіліктегі есту табалдырығының қысымы.
Адамның есту аппаратының ең жоғарғы сезімталдығы 800...1000 Гц , ал төменгі —20...100 Гц жиіліктерде.

## Slide 7
Дыбыстық қысымның коррективті деңгейі:
LA = LP - ΔLA , дБА -
дыбыс деңгейі (А- түрі) деп аталады.
Көбінесе октавты (f2 / f1 = 2) және үшоктавты ( ) жиілік аралықтарын қолданады, мұндағы f2 және f1 - сәйкесінше жоғарғы және төменгі шекаралық жиіліктер.
Орташа геометриялық жиілік fог :

## Slide 8
Жұмыс орындары, бөлмелер | Орташа геометриялық жиіліктегі (Гц) октавты ДҚД , дБ |  |  |  |  |  |  | Эквив. дыбыс деңгейі дБА
 | 65 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 8000 | 
Конструктор. бюро, комп. зал, есептеу | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 | 50
Басқару бөлмері | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 49 | 60
Дистацион ды басқару | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 70 | 80
Шу техникасы бар | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 70 | 80
Құрастыру цехтар | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 65
Өндірістік цехтар | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 74 | 85
Өндірістегі шекті рұқсат етілген, эквивалентті ДҚД

## Slide 9
3. Шу көзінің параметрлері
Шу көзінің параметрлері:
а) шу көзінің дыбыстық қуаты Р- уақыт бірлігі ішінде шу көзімен қоршаған ортаға сәулеленетін барлық дыбыстық энергия мөлшері;
б) сәулеленудің бағытталу факторы Ф:
Ф = I/Iор = Р2/Р2ор; (5)
мұндағы: I– бағытталған шу көзінің берілген нүктедегі дыбыс интенсивтілігі, Iор- қуаты бірдей бағытталмаған шу көзінің сол нүктедегі дыбыс интенсивтілігі.
в) 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 және 8000 Гц орташа геометриялық жиіліктермен берілген октавты аралықтарындағы шудың дыбыстық қуат деңгейі және дыбыстық қуаттың коррективті деңгейі.

## Slide 10
Шудың классификациясы:
а) спектр сипатына қарай — кең жиекті және тональді. Кеңжиекті- ені бір октавадан кең үзіліссіз спектрлі шу. Тональді- спектрі белгілі дискретті (тональді) шу;
б) уақыт сипаттамасына қарай: тұрақты және тұрақсыз. Тұрақты —8 сағаттық жұмыс күнінде уақыт бойынша дыбыс деңгейінің өзгеруі 5 дБА аспайтын шу.
Тұрақсыз шуды айнылмалы, үзілісті және импульсты деп бөледі.
Айнымалы шу- уақыт бойынша үзіліссіз дыбыс деңгейі өзгеретін шу.
Үзілісті шу- бұл шудың уақыт бойынша баспалдақты (5 дБА және көп) дыбыс деңгейі өзгереді.
Импульсты шу - әрқайсысының ұзақтығы 1 секундтан кем емес бір немесе бірнеше дыбыстық сигналдан тұратын шу.

## Slide 11
Жұмыс орнындағы тұрақсыз шуды нормалайтын параметрлері:
а) дБА өлшем бірлігі мен берілген эквивалентті дыбыс деңгейі;
б) максималды дыбыс деңгейі.
Қаладағы шу көздері:
автомобиль және теміржол транспорт ағыны;
өндірістік мекемелер;
әуежайлар;
ашық спорт және
ойын алаңдары;
мекеменің жүктеу-түсіру жұмыстарының алаңы;
құрылыстар,
қалалық жерлерді жинауда қолданылатын механизмдер, машиналар және т.б.

## Slide 12
Бөлме, территория | Рұқсат етілген мен эквивалентті ДКД, дБА
Оқу аудиториялары, кабинет, оқу және кеңес залдары: күндіз | 40
Тұрғын бөлмелер, демалыс орындары: күндіз/ түнде | 40/30
Тұрғын үй маңының территориясы: күндіз/ түнде | 55/45
2-кесте
Рұқсат етілген дыбыс деңгейлері ДКД, дБА

## Slide 13
4. Шуды азайту жолдары
Шуды азайту үшін келесі шараларды іске асырғаны жөн:
шу көзіндегі шуды азайту;
таралу бағытын өзгерту;
мекеменің рационалды жоспарлануы;
мекемені акустикалық жөндеу;
шуды таралу жолында азайту.
Шу машинаның бөлек детальдарының серпімді тербеліс әсерінен пайда болады. Осыған байланысты шуды механикалық,
аэродинамикалық,
гидродинамикалық және
электромагнитті деп бөледі.

## Slide 14
Тұрғын үй территориясында және шудан қорғалған ортада (пәтерде) ДҚД шамасын азайту жолдары:
автотранспорт ағын интенсивтілігін (LA1) төмендету,
транспорт ағынының қозғалыс жылдамдығының (Δ LA2) шектеу,
жол бөлігінің түрін (ΔLА4 -) өзгертту (5-кесте),
жасыл желектерді көбейту (6-кесте),
терезелерді (LA7) аустыру (7-кесте).

## Slide 15
Автокөліктің екіжақтық қозғалу интенсивтілігі, бірлік/сағ | LА1, дБА
50 | 68,5
60 | 69
80 | 69,5
100 | 70
150 | 71
200 | 72
300 | 73
500 | 74
700 | 75
900 | 75,5
1 000 | 76
1 500 | 77
2 000 | 77,5
3 000 | 78,5
4 000 | 79
5 000 | 80
3-кесте
Автотранспорт ағын интенсивтілігі бойынша
эквивалентті ДҚД түзетулері.

## Slide 16
Транспорт ағынының шуылдық сипаттамасына әсер етуші факторлар | Орташа жылдамдық, км/сағ | Эквиваленттік дыбыс деңгейлерінің түзетулері: , (дБА)
Транспорт ағынының орташа жылдамдығы, км/сағ | 7 | –5
 | 13 | –4
 | 20 | –3
 | 27 | –2
 | 33 | –1
 | 40 | 0
 | 47 | +1
 | 53 | +2
 | 60 | +3
 | 67 | +4
 | 73 | +5
 | 80 | +6
 | 100 | +7
 | 120 | +8
Жол бөлігінің жазықтық ені, % | 0 | 0
 | 2 | +1
 | 4 | +2
 | 6 | +3
 | 8 | +4
4-кесте
Автотранспорт ағын жылдамдығы бойынша
эквивалентті ДҚД түзетулері.

## Slide 17
Жолдың түрі | Эквиваленттік дыбыс деңгейлерінің түзетулері , дБА (орташа жылдамдық бойынша, км/сағ) |  |  | 
 | 40 төмен | 40-тан 60 дейін | 60-тан 80 дейін | 80 жоғары
Асфальт- бетон | 0 | 0 | 0 | 0
Цемент-бетон | 0 | +1 | +2 | +5
Жұмыр тас | +1 | +3 | +4 | +5
Тас | +2 | +5 | +8 | +10
Жасыл желектер қатары | Қатар ені, м | Шу деңгейінің бәсеңдеуі LА 6, дБА
Шахматты түрде жол ортасында отырғызылған бір қатарлы | 10 – 15 16 – 20 | 4 – 5 6 – 8
Қатарлар арасы 3 – болатын қос қатарлы | 21 – 25 | 8 – 10
Қатарлар арасы болатын екі, үш қатарлы | 26 – 30 | 10 – 12
5-кесте
Жол бөлігінің түрі бойынша эквивалентті ДҚД түзетулері.
6-кесте
Жасыл желектер қатары бойынша эквивалентті ДҚД түзетулері

## Slide 18
Терезе конструк циясы | Шыны қалыңдығы, мм | Ауа қабаты, мм | ΔLA7, дБА | 
 |  |  | периметр бойынша | 
 |  |  | тығыздағышы жоқ | тығыздағышы бар
Әйнегі ашық терезе | – | – | 10 | –
Бір қабатты | 3 6 | – – | 18 21 | 20 23
Қос қабатты | 3 пен 3 6 мен 3 6 мен 4 | 57 57 57 | 22 26 27 | 24 28 29
Бөлініп, жақындатылған | 3 пен 3 6 мен 4 | 90 90 | 24 28 | 26 30
Бөлінген терезе | 6 мен 3 | 120 | 30 | 32
7-кесте
Терезе конструкциясы бойынша эквивалентті ДҚД түзетулері

## Slide 19: Әдебиеттер тізімі
Негізгі
Алексив С.В., Усенко В.Г. Гигиена труда. М.: Медицина, 1988.
Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы: Издательство ТОО LEM, 2007.
Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау: Оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2008.- 240б.
Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:Учебник. М. 2005.
Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2007.- 174б.
Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности.Охрана труда.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

## Slide 20
Қосымша
1. Батенков В.А. Охрана труда: Справочные материалы. -Барнаул: Изд- во Алт.ун-та, 2001.
Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А. и др. Производственная безопасность: Учеб. пособие/ Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2005. 152 с.
Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. для техникумов.- М.: Высш.шк., 2001.