## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Тема 4. Нормализация воздушной среды в производственных помещениях
Образовательная программа: «6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»
Авторы: Смагулов Ж.К., профессор кафедры радиофизики и электроники
Мұсабекова Ә.Қ. м.т.н., старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Вид занятий: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План:
Основные понятия производственной среды
2. Воздушная среда на производстве
3.Основные характеристики воздушной среды
4. Гигиеническое нормирование метеоусловий
5.Основные способы и средства оздоровления воздушной среды на производстве

## Slide 3
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007
3. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности машин и оборудования».
4. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности химической продукции».
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.- М.:Юрайт, 2013.
6. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в РК. Алматы:ТОО LEM, 2007.
7. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Издательско-торговая корп. ДАШКОВ и К, 2006.
8. Кукин П.П., Лапин В.Л.. Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.-М.:Высш. Шк.-2001
9. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). ГОСТ 12.0 – 12.4.- М.: Госстандарт, 1987.

## Slide 4
Условия труда- это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
Производственная среда – пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека.
Рабочая зона – пространство (до 2м) над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих
Рабочее место – часть рабочей зоны; оно представляет собой место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

## Slide 5
Производственные опасные и вредные факторы подразделяются на:
Физические (машины, механизмы, повышенное напряжение в электро сетях, излучения, вибрации, шум и др.)
Химические (химические элементы, их соединения, обладающие токсичными, раздражающими, мутагенными, сенсибилизирующими и канцерогенными свойствами)
Биологические (микро и макроорганизмы -бактерии, вирусы, грибы, растения, животные)
Психофизиологические (физические перегрузки, нервно-психические перегрузки -умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки и др. )

## Slide 6
Классы условий труда:
Оптимальные - сохраняется здоровье работающих, высокий уровень работоспособности
Допустимые- уровни факторов среды не превышают гигиенических норм, возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются к началу новой смены
Вредные - уровни вредных техногенных факторов превышают гигиенические нормы, неблагоприятное действие на организм работника (и/или его потомство)
Опасные – имеется угроза для жизни, высокий риск развития тяжелых профзаболеваний
Notes: <number>

## Slide 7
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»:
I класс- чрезвычайно опасные, ПДКРЗ < 0,1 мг/м3
II класс- высоко опасные вещества, ПДКРЗ = 0,1-1,0 мг/м3
III классу - умеренно опасные вещества, ПДКРЗ = 1,0-10 мг/м3
IV класс – малоопасные вещества, ПДКРЗ > 10 мг/м3

## Slide 8
Нормирование вредных веществ в воздухе
рабочей зоны:
С1, С2, С3 - фактические концентрации вредных веществ
ПДКРЗ 1, ПДКРЗ 2, ПДКРЗ 3 - их нормативные значения

## Slide 9
№ | Вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности
Газы, пары, аэрозоли |  |  | 
1 | Азотная кислота | 2,0 | 3
2 | Аммиак | 20,0 | 4
3 | Ацетон | 200,0 | 4
4 | Бензол | 5,0 | 2
5 | Борная кислота | 10,0 | 3
6 | Дихлорэтан | 10,0 | 2
7 | Йод | 1,0 | 2
8 | Керосин | 300,0 | 4
9 | Ксилол | 50,0 | 3
10 | Мышьяковистый водород (арсин) | 0,1 | 1
11 | Никель и оксиды никеля | 0,05 | 1
12 | Озон | 0,1 | 1
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны [8]

## Slide 10
№ | Вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности
13 | Оксид углерода (СО) | 20,0 | 4
14 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 5,0 | 3
15 | Оксиды марганца | 0,3 | 2
16 | Полиэтилен | 10,0 | 4
17 | Ртути неорганические соединения | 0,2 / 0,05 | 1
18 | Ртуть металлическая | 0,01 / 0,005 | 1
22 | Свинец и его неорганические соединения | 1,0 | 3
23 | Серная кислота | 5,0 | 3
24 | Сероводород | 1000 | 4
25 | Сероуглерод | 0,5 / 0,2 | 2
26 | Спирт метиловый | 50,0 | 3
27 | Спирт этиловый | 300,0 | 4
28 | Сурьма металлическая (пыль) | 5,0 | 3
29 | Толуол | 0,3 | 2
30 | Уайт-спирит (в пересчете на С) | 0,5 | 2
31 | Уксусная кислота | 0,5 | 2

## Slide 11: Категории работ
Катего рия | Интенсивность энергозатрат, ккал/ч | Интенсивность энергозатрат, Вт | Характеристика работ | Производство
Iа | до 120 | до 139 | Сидя | Швейное, часовое
Iб | 121 ÷ 150 | 140 ÷ 174 | Сидя, стоя, ходьба | Контролеры, мастера, связь
IIa | 151 ÷ 200 | 175 ÷ 232 | Постоянная ходьба, перенос тяжести до 1 кг | Прядильное, механосборочное
IIб | 201 ÷ 250 | 233 ÷ 290 | Постоянная ходьба, перенос тяжести до 10 кг | Механическое, сварочное, машиностроительное
III | более 250 | более 290 | Постоянная ходьба, перенос тяжести свыше 10 кг | Кузнечное, литейное, металлургия

## Slide 12
Оптимальные показатели микроклимата производственных помещений
Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, ° С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с
Холодный | Ia (до 139) | 22 – 24 | 60 – 40 | 0,1
 | Iб (140 – 174) | 21 – 23 | 60 – 40 | 0,1
 | IIa (175 – 232) | 19 – 21 | 60 – 40 | 0,2
 | IIб (233 – 290) | 17 – 19 | 60 – 40 | 0,2
 | III (более 290) | 16 – 18 | 60 – 40 | 0,3
Теплый | Ia (до 139) | 23 – 25 | 60 – 40 | 0,1
 | Iб (140 – 174) | 22 – 24 | 60 – 40 | 0,1
 | IIa (175 – 232) | 20 – 22 | 60 – 40 | 0,2
 | IIб (233 – 290) | 19 – 21 | 60 – 40 | 0,2
 | III (более 290) | 18 – 20 | 60 – 40 | 0,3

## Slide 13
Допустимые показатели микроклимата
Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, С Диапазон |  | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с | 
 |  | ниже оптим. величин | выше оптим. величин |  | ниже оптим. величин | выше оптим. величин
Холодный | Ia (до 139) | 20,0 – 21,9 | 24,1 – 25,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,1
 | Iб (140 – 174) | 19,0 – 20,9 | 23,1 – 24,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,2
 | IIa (175 – 232) | 17,0 – 18,9 | 21,1 – 23,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,4
 | IIб (233 – 290) | 15,0 – 16,9 | 19,1 – 22,0 | 15 – 75 | 0,2 | 0,3
 | III (более 290) | 13,0 – 15,9 | 18,1 – 21,0 | 15 – 75 | 0,2 | 0,4
Теплый | Ia (до 139) | 21,0 – 22,9 | 25,1 – 28,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,2
 | Iб (140 – 174) | 20,0 – 21,9 | 24,1 – 28,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,3
 | IIa (175 – 232) | 18,0 – 19,9 | 22,1 – 27,0 | 15 – 75 | 0,1 | 0,4
 | IIб (233 – 290) | 16,0 – 18,9 | 21,1 – 27,0 | 15 – 75 | 0,2 | 0,5
 | III (более 290) | 15,0 – 17,9 | 20,1 – 26,0 | 15 – 75 | 0,2 | 0,5
Notes: <number>

## Slide 14
Факторы, влияющие на микроклимат в помещении:
Наличие источников теплообразования (в том числе работающего персонала)
Теплопоступления от солнечной радиации
Теплообразования при работе электрического оборудования
Кратность воздухообмена в помещении
Теплопередача через ограждающие конструкции
Температуры поверхностей оборудования и ограждающих конструкций

## Slide 15
Расчет воздухообменапо количеству выделяемого (избыточного) тепла:
L =Qизб/Cв·ρв(tуд - tпр) (м3/час)
Qарт. – количество избыточного тепла (кДж/час)
Св –удельная теплоемкость воздуха (кДж/кгК)
ρв – плотность приточного воздуха (кг/м3);
tуд– температура удаляемого и tпр – температура приточного воздуха

## Slide 16
по кратности воздухообмена:
L — количество воздуха, поступающего в помещение за 1 час
Vn — объем помещения
        К= 1 ÷ 10

## Slide 17
Меры по защите воздушной среды от загрязнений:
Применение гидро- и пневмотранспорта для пылящих веществ
Применение дистанционного управления, автоматизации контроля за ходом технологического процесса
Замена вредных веществ на безвредные или менее вредные
Гигиеническая стандартизация химического сырья и продукции
Эффективная вентиляция производственных помещений
Воздушное или водо-воздушное душирование рабочих мест
Устройство специальных комнат, кабин для кратковременного отдыха с подачей в них кондиционированного воздуха
Использование защитных экранов, водяных и воздушных завес
Применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и др.

## Slide 18
Выводы:
Воздушная среда на производстве оказывает существенное влияние на здоровье работающих, их психофизиологическое состояние и работоспособность
Контроль за содержанием вредных веществ I класса опасности должен осуществляться непрерывно с помощью автоматических приборов, выдающих сигнал превышения ПДК
Концентрацию вредных веществ II, III и IV классов опасности допускается определять периодически

## Slide 19
Контрольные вопросы:
Что называется рабочей зоной?
Что называется рабочим местом?
Сущность ионизации воздуха рабочей зоны
Тестовое задание
К какому вредному фактору относится монотонность труда?
А) Физическому
В) Химическому
С) Биологическому
D) Психофизиологическому
Е) Социальному