## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Тема 6. Акустическое загрязнение производственной среды
Авторы: Смагулов Ж.К., профессор кафедры радиофизики и электроники
Мұсабекова Ә.Қ. м.т.н., старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Вид занятий: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План:
1. Воздействие шума на организм человека
2. Характеристики шума
3.Классификация шумов
4.Нормирование производственного шума
5. Средства и методы защиты от шума

## Slide 3
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007
3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.- М.:Юрайт, 2013.
4. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы:ТОО LEM, 2007.
5. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Издательско-торговая корп. ДАШКОВ и К, 2006.
6. Кукин П.П., Лапин В.Л.. Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для студентов спец. учеб. заведений.-М.:Высш. Шк.-2001
7. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). ГОСТ 12.0 – 12.4.- М.: Госстандарт, 1987.

## Slide 4
Уровень интенсивности LI , дБ :
LI = 101gI/I0
Уровень звукового давления LP , дБ :
LР = 20Р/Р0
I — интенсивность звука в данной точке, Вт/м2
I0 = 10-12 — интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости при частоте 1000 Гц, Вт/м2
Р — звуковое давление в данной точке, Па
Р0 = 2∙10-5 — пороговое звуковое давление на частоте 1000 Гц, Па

## Slide 5
Корректи­рованный уровень звукового давления (дБА):
LA = LP – ΔLA
Полосы частот (октавы):
октавные
Третьоктавные
Среднегеометрическая частота:
Notes: <number>

## Slide 6
Среднегеометрическая частота:
Звуковой ряд (9 октавных полос) со среднегеометри­ческими частотами:
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц

## Slide 7
Классификация шумов ( СН 9-86 РБ 98 ):
Звуковой ряд (9 октавных полос) со среднегеометри­ческими частотами:
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц
По характеру спектра (широкополосные, тональные)
Широкополосный — это шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы
Тональный — это шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные (то­нальные) составляющие;

## Slide 8
Классификация шумов ( СН 9-86 РБ 98 ):
По временным характеристикам
Постоянный — это шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА
Непостоянный — это шум, уровень звука кото­рого за 8-часовой рабочий день изменяется во времени более чем на 5 дБА
Непостоянный шум подразделяют на колеблющийся, прерывистый и им­пульсный
Колеблющийся — это шум, уровень звука которого непрерывно из­меняется во времени
Прерывистый — это шум, уровень звука которого изме­няется во времени ступенчато (на 5 дБА и более)
Импульсный — это шум, со­стоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с

## Slide 9
Параметры источника шума:
Звуковая мощность источника- Р
Фактор направленности излучения Ф:
Ф = I/IСР = Р2/Р2СР
I - интен­сивность звука, создаваемой направленным источником в данной точке
ICP – интенсивность, которую развил бы в этой же точке ненаправленный источник с той же звуковой мощностью
Уровни мощности шума в октавных полосах частот ( )
Корректированный уровень звуковой мощности

## Slide 10: Допустимые УЗД на рабочих местах
Рабочие места, производственные помещения | УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Эквивал уровни звука, дБА
 | 65 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 
1. Помещения теоретических работ | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50
2. Помещения управления, рабочие комнаты | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60
3. Кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80
4. Помещения экспериментальных работ; шумных агрегатов, машин | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80
5. Помещения и участки точной сборки | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65
6. Постоянные рабочие места в помещениях и на территории предприятия | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85

## Slide 11
Допустимые УЗД для жилых и общественных зданий, их территорий
Помещение, территория | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
1. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории школ и других учебных заведений; читательские залы, залы совещаний: днём | 40
2. Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха, детских учреждений: днём ночью | 40 30
3. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадки детских дошкольных учреждений, участки школ: днём ночью | 55 45

## Slide 12
Средства коллективной защиты от шума (ГОСТ 12.1.001-83; СНиП II-12-77)
по отношению к источнику шума:
Средства, снижающие шум в самом источнике
Средства, снижающие шум на пути к объекту
зависимости от способа реализации:
Акустические (звукоизоляция ограждениями, экранами, кожухами; объемными поглотителями; глушители шума и т.д.)
Архитектурно-планировочные методы (рациональное размещение оборудования, машин, рабочих мест и др.)
Организационно-технические методы (применение малошумных технологических процессов, машин дистанционного управления, рациональных режимов труда и отдыха работников и пр.).

## Slide 13
Снижение шума зеленными насаждениями, дБА
Полоса зелёных насаждений | Ширина полосы, м | Снижение уровня звука LА ЗЕЛ, дБА
Однорядная при шахматной посадке деревьев внутри полосы | 10 – 15 16 – 20 | 4 – 5 6 – 8
Двухрядная при расстояниях между рядами 3 – 5 м | 21 – 25 | 8 – 10
Двух- или трёхрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 26 – 30 | 10 – 12

## Slide 14
Снижение уровня звука окном
Конструкция окна | Толщина стекла, мм | Размер воздушного промежутка, мм | Величина , дБА | 
 |  |  | при условии прилегания по периметру | 
 |  |  | без уплотни телей | с уплотните лями
Окно с открытой форточкой, узкой створкой | – | – | 10 | –
Одинарное окно | 3 6 | – – | 18 21 | 20 23
Спаренное окно | 3 и 3 6 и 3 6 и 4 | 57 57 57 | 22 26 27 | 24 28 29
Раздельно-сближенное окно | 3 и 3 6 и 4 | 90 90 | 24 28 | 26 30
Раздельное окно | 6 и 3 | 120 | 30 | 32

## Slide 15
Уровень звука автотранспортного потока
Интенсивность движения в обоих направлениях, ед/ч | LА7, дБА
50 | 68,5
60 | 69
80 | 69,5
100 | 70
150 | 71
200 | 72
300 | 73
500 | 74
700 | 75
900 | 75,5
1 000 | 76
1 500 | 77
2 000 | 77,5
3 000 | 78,5
4 000 | 79
5 000 | 80
Notes: <number>

## Slide 16
Поправки к эквивалентному уровню звука транспортных потоков
Фактор, влияющий на шумовую характеристику транспортного потока | Возможные условия | Поправка к эквивалентному уровню звука, дБА
Средняя скорость движения потока, км/ч | 7 | –5
 | 13 | –4
 | 20 | –3
 | 40 | 0
 | 53 | +2
 | 60 | +3
 | 67 | +4
 | 73 | +5
 | 80 | +6
 | 100 | +7
 | 120 | +8
Продольный уклон проезжей части улицы или дороги, % | 0 | 0
 | 2 | +1
 | 4 | +2
 | 6 | +3
 | 8 | +4
Notes: <number>

## Slide 17
Поправки к эквивалентному уровню звука по типу покрытия дороги
Тип покрытия проезжей части | Поправка к эквивалентному уровню звука, дБА, при средней скорости движения, км/ч |  |  | 
 | менее 40 | от 40 до 60 | от 60 до 80 | более 80
Асфальтобетонное | 0 | 0 | 0 | 0
Цементобетонное | 0 | +1 | +2 | +5
Брусчатая мостовая | +1 | +3 | +4 | +5
Мостовая из булыжного камня | +2 | +5 | +8 | +10
Notes: <number>

## Slide 18: Способы акустической обработки помещений

## Slide 19: Средства индивидуальной защиты от шума

## Slide 20
Выводы:
Производственный шум должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.001-83; СНиП II-12-77
Для определения шума в рабочей зоне необходимо рассчитать корректированный УЗД в заданных октавных полосах
Применять меры по защите от шума

## Slide 21
Контрольные вопросы:
Что называется уровнем звукового давления?
Параметры производственного шума
Характеристики источника шума
Тестовое задание
Шум, уровень звука кото­рого за 8-часовой рабочий день изменяется во времени более чем на 5 дБА называется
А) Тональным
В) Постоянным
С) Непостоянным
D) Импульсным
Е) Колеблющимся