## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Тема 3. Организация работы по аттестации рабочих мест
Образовательная программа: «6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»
Авторы: Смагулов Ж.К., профессор кафедры радиофизики и электроники
Мұсабекова Ә.Қ. м.т.н., старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Вид занятий: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План:
1.Функции аттестационной комиссии
2.Методика оценки факторов условий труда

## Slide 3
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007
3. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности машин и оборудования».
4. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности химической продукции».
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.- М.:Юрайт, 2013.
6. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы:ТОО LEM, 2007.
7. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Издательско-торговая корп. ДАШКОВ и К, 2006.
8. Кукин П.П., Лапин В.Л.. Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для студентов спец. учеб. заведений.-М.:Высш. Шк.-2001
9. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). ГОСТ 12.0 – 12.4.- М.: Госстандарт, 1987.

## Slide 4
Задачи аттестационной комиссии
Организация, методическое руководство и контроль за ходом работы исполнителями на всех этапа
Формирование необходимой нормативно-справочную базы
Составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации
Установление соответствия наименования профессий, должностей и харак­тера фактически выполняемых работ требования квалификационных справочников ЕТКС, КСД
Определение объема необходимых исследований вредных и опасных производственных факторов
Организация проведения фотографий рабочего дня
Составление карты условий труда, оценка рабочих мест
Составление Перечня рабочих мест, подверженных особым условиям труда по Спискам №, № 2, Перечня на доплаты
Организация разработки мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению работников

## Slide 5
Оценка условий труда :
Установка критериев, характеризующих условия труда конкретного рабочего места
Определение санитарно-гигиенических нормативных значений (ПДК, ПДУ)
Определение величин психофизиологических факторов условий труда
Исследование фактических величин пу­тем инструментальных замеров, лабораторных исследований или расчетов

## Slide 6
Критерии оценки условий труда
№ п/п | Факторы | Условия |  |  | 
 |  | Допустимые | вредные и опасные, степень отклонения, выраженная в баллах |  | 
 |  |  | 1-я степень 1 балл | 2-я степень 2 балла | 3-я степень 3 балла
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Санитарно-гигиенические факторы |  |  |  |  | 
1 | Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: |  |  |  | 
 | а) пары и газы, мг/м3 | ≤ПДК | до 1,5 раза | 1,5 – 2 раз | > 2 раз
 | б) уровень загрязнения кожных покровов, мг/см2 | ≤ПДК | до 1,5 раза | 1,5 – 2 раз | > 2 раз
 | в) пыль и аэрозоль, мг/ м3 | ≤ПДК | до 1,5 раза | 1,5 – 2 раз | > 2 раз
2 | Вибрация (общая и локальная), дБ | ≤ПДУ | до 3 дБ | 3,1 – 6 дБ | > 6 дБ
3 | Шум, дБА, дБ | ≤ПДУ | до 6 дБА | 6,1 – 12 дБА | > 12 дБА

## Slide 7: Часть 2
№ п/п | Факторы | Условия |  |  |  | 
 |  | Допустимые | вредные и опасные, степень отклонения, выраженная в баллах |  |  | 
 |  |  | 1-я степень 1 балл | 2-я степень 2 балла |  | 3-я степень 3 балла
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
4 | Микроклимат в производственном помещении: |  |  |  |  | 
 | 4.1. Температура воздуха, ˚ С | Допуст. по cаннит. нормам | Отклонение от допустимых величин в тёплый и холодный период года: |  |  | 
 |  |  | до 4˚ С | 4,1 – 8˚ С | > 8˚ С | 
 | 4.2. Скорость движения воздуха, м/с | –//– | Отклонение от допустимых величин в тёплый и холодный период года: |  |  | 
 |  |  | до 3 раз | > 3 раз | – | 
 | 4.3. Относительная влажность воздуха, % | –//– | Отклонение от допустимых величин в тёплый и холодный период года: |  |  | 
 |  |  | до 25 % | > 25 % | – | 
 | 4.4. Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м | –//– | 141 – 350 | 351 – 2800 | свыше 2800 | 
5 | Освещенность, лк | –//– | ниже ПДУ | – | – | 

## Slide 8
Суммарная оценка условий труда
Количественная оценка условий труда, баллы | Доплаты к тарифной ставке 1-го разряда за каждый час работы во вредных и тяжелых условиях труда, %
До 2 | 0,10
От 2,1 до 4 | 0,14
От 4,1 до 6 | 0,20
От 6,1 до 8 | 0,25
Свыше 8 | 0,31

## Slide 9
Психофизиологические факторы:
Величина физической динамической нагрузки
Рабочая поза
Темп работы
Монотонность труда
Напряженность внимания
Напряженность анализаторных функций
Эмоциональное напряжение
Эстетический дискомфорт
Физиологический дискомфорт
Сменность

## Slide 10
Суточные затраты энергии:
10-12 МДж - для лиц умственного труда
12,5-13 МДж - для работников механизированного труда и сферы обслуживания
17-25 МДж - для работников тяжелого физического труда

## Slide 11
Расчет величины физической динамической нагрузки
А - работа, кг∙м
P - вес груза, поднимаемого вручную, кг
H – высота перемещения груз из исходного положения, м
Hi - расстояние, на которое опускается груз, м
L - расстояние, на которое перемещается груз по горизонтали, м
K - коэффициент, равный 6
n - количество подъемов.

## Slide 12
Карта условий труда на рабочем месте

## Slide 13
Часть 2 |  |  | 
ІІ. Психофизиологические факторы | Допустимая величина | Фактическая | Балл фактора
1.Величина физической динамической нагрузки (общая, региональная), кг*м |  |  | 
2.Разовая величина груза (вручную), кг |  |  | 
3.Статическая нагрузка за смену, кг*с: |  |  | 
4.Рабочая поза и перемещение в пространстве |  |  | 
5.Темп работы – число движений в час: |  |  | 
6.Напряженность внимания (длительность наблюдения, число объектов): |  |  | 
7.Напряженность анализаторных функций (зрительной, слуховой): |  |  | 
8.Монотонность (число приемов, время) |  |  | 
9.Эмоциональное напряжение |  |  | 
10.Эстетический дискомфорт |  |  | 
11.Физиологический дискомфорт |  |  | 
12.Сменность | ˙ |  | 
Notes: <number>

## Slide 14
Выводы:
В ходе аттестации определяются наиболее опасные и вредные факторы условий труда производства
Определяются компенсации за работу в особых условиях труда (доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам)

## Slide 15
Контрольные вопросы:
Что является целью аттестации?
Срок проведения аттестации ?
Что определяет статистическая нагрузка ?
Тестовое задание
К психофизиологическому фактору относится
А) Выделяемое оборудованием тепло
В) Шум
С) Недостаточное освещение
D) Вынужденные наклоны под углом 30°
Е) Низкая температура воздуха в помещении